HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996






















                                     HamComm
                                   Version 3.1


                                  10. Juni 1996




                                 W. F. Schroeder

                                      DL5YEC




























                                        1



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


                                Inhaltsverzeichnis

         1 Einleitung .................................................4
         2 Nutzungserlaubnis ..........................................4
         3 Update .....................................................5
         4 Haftungsausschluss .........................................5
         5 Systemanforderungen ........................................5
         6 Installation ...............................................5
         7 Programmstart ..............................................6
         8 Datei HC31.CFG .............................................7
         9 Bildschirmaufbau ...........................................7
         10 Hilfstexte ................................................8
         11 File Menue ................................................8
           11.1 Start RX logging ......................................8
           11.2 Save RX Win & log .....................................8
           11.3 Start/Stop TX logging .................................8
           11.4 Log to printer ........................................8
           11.5 Macro recorder ........................................8
           11.6 Load macros ...........................................9
           11.7 Save macros ...........................................9
           11.8 Load config file ......................................9
           11.9 Send text file ........................................9
           11.10 About HamComm ........................................9
           11.11 Shell to DOS .........................................9
           11.12 Exit to DOS ..........................................9
         12 Mode Menue ...............................................10
           12.1 TX on/off ............................................10
           12.2 CW ...................................................10
           12.3 Baudot ...............................................10
           12.4 ASCII 7/8 ............................................10
           12.5 AMTOR Listen .........................................10
           12.6 AMTOR ARQ ............................................10
           12.7 AMTOR FEC ............................................10
           12.8 PACTOR Listen ........................................11
           12.9 Bit Length ...........................................11
           12.10 Spectrum ............................................11
           12.11 Scope ...............................................11
           12.12 Tune ................................................11
         13 Speed Menue ..............................................12
           13.1 Baud Einstellung .....................................12
           13.2 WPM Einstellung ......................................12
           13.3 RX AutoWPM ...........................................12
         14 Keying menu ..............................................12
           14.1 Normal/Reverse .......................................12
           14.2 170Hz, 425Hz, 850Hz, Set var .........................12
           14.3 Diddle ...............................................12
           14.4 Clear TX Buffer ......................................13
           14.5 External Converter ...................................13
           14.6 AFC ..................................................13
         15 Port menu ................................................13
           15.1 COM1 - COM4 ..........................................13
           15.2 Use Speaker ..........................................13
         16 Text menu ................................................13
           16.1 Send Text ............................................13
           16.2 Define Text ..........................................13
           16.3 Define Call/Name/Selcall .............................14
           16.4 Set QSO count ........................................14
           16.5 Send QSO count .......................................14
           16.6 Advance and send QSO count ...........................14

                                        2



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

           16.7 AMTOR AAB ............................................14
           16.8 AutoUnshift ..........................................14
           16.9 Blank lines ..........................................14
           16.10 Extended Baudot .....................................14
           16.11 Word/Character mode .................................14
           16.12 WX decoder ..........................................15
           16.13 Force SHIP/SYNOP decode .............................15
         17 Info Menue ...............................................15
           17.1 Locator ..............................................15
           17.2 Callsign .............................................16
           17.3 HamComm ..............................................16
           17.4 System ...............................................16
         18 Options menu .............................................16
           18.1 Clear RX/TX window ...................................16
           18.2 Set ClockCorr ........................................16
         19 Interface ................................................16
         20 Empfangsschaltung ........................................17
         21 PTT Schaltung ............................................17
         22 Sendeschaltung ...........................................17
         23 Externer Konverter .......................................18
         24 Externe AFSK .............................................18
         25 Signal Dekodierung .......................................19
         26 RTTY Grundlagen ..........................................19
         27 RTTY Empfang .............................................20
         28 CW Grundlagen ............................................21
         29 CW Empfang ...............................................21
         30 SITOR A/B ................................................23
         31 NAVTEX ...................................................23
         32 AMTOR ....................................................23
         33 FEC Dekodierung ..........................................24
         34 FEC Senden ...............................................24
         35 ARQ Listen mode ..........................................24
         36 ARQ Senden ...............................................25
         37 Fehlerkorrektur ..........................................26
         38 Taktkorrektur ............................................27
         39 Makrotasten ..............................................28
         40 SHIP/SYNOP Dekoder .......................................28
         41 Scope Funktion ...........................................30
         42 Spectrum Funktion ........................................31
         43 Bitlaengen-Statistik .....................................32
         44 Fehlerbehebung ...........................................33
         45 Port Adresse .............................................34
         46 Op-Amp Versorgung ........................................35
         47 IRQ Nummer ...............................................36
         48 Anhang A - Tastenbelegung ................................38
         49 Anhang B - Baudot Codetabelle ............................41
         50 Anhang C - Schaltung des Interfaces ......................42
         51 Anhang D - Bezugshinweis .................................43
         52 Index ....................................................44












                                        3



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         1 Einleitung

         HamComm  3.1 ist  ein Kommunikationsprogramm  fuer Funkamateure
         zur Dekodierung  und  Erzeugung  von  Fernschreib-  und  Morse-
         Signalen.  Verfuegbare Modi sind BAUDOT, ASCII, AMTOR  ARQ/FEC,
         SITOR A/B und NAVTEX.  Zum Mitschreiben von PACTOR Aussendungen
         steht ein 'Listen' Mode zur Verfuegung.  Meldungen von  Wetter-
         stationen  im  SHIP  und  SYNOP  Format  koennen  im   Klartext
         ausgegeben werden.

         Ein Konverter im herkoemmlichen Sinne  oder Modem IC ist  nicht
         erforderlich.   Der Tonausgang  des  Empfaengers wird  mit  der
         seriellen Schnittstelle  eines PC-kompatiblen  Computers  durch
         eine sehr ein fache und preisguenstige Schaltung verbunden.  Es
         wird  nur  ein  einziges   IC  benoetigt  (Op-Amp  TL071   oder
         aehnlich), und ein paar Dioden, Kondensatoren und Widerstaende.
         Ein zusaetzliches Netz teil ist nicht erforderlich, die Versor-
         gungsspannung wird  aus der  seriellen Schnittstelle  gewonnen.
         Zum Senden wird das  Tonsignal von der seriellen  Schnittstelle
         oder vom Lautsprecher des Rechners mit dem Mikrofoneingang  des
         Senders durch  ein  einfaches Tiefpass filter verbunden.    Die
         Erzeugung und  Dekodierung  der  Tonsignale,  Seriell/Parallel-
         Wandlung und  weitere  Signalverarbeitung wird  durch  Software
         erledigt.


         2 Nutzungserlaubnis

         HamComm 3.1 ist kein "public domain" Programm.

                    Copyright (c) 1990-1996 by W.F. Schroeder
                             Alle Rechte vorbehalten.

         HamComm  3.1 ist  Shareware.   Die unregistrierte  Version darf
         kopiert und weitergegeben werden.  Es ist nicht gestattet,  das
         Programm und/oder die Dokumentation ohne vorherige schriftliche
         Erlaubnis des  Autors in  irgendeiner Weise  zu veraendern,  es
         ohne alle  zugehoerigen  Dateien weiterzugeben  oder  fuer  die
         Weitergabe einschliesslich aller Nebenkosten  mehr als DM10  zu
         berechnen.

         Sie haben die Erlaubniss, HamComm  3.1 fuer 30 Tage zu  testen.
         Falls Sie HamComm  3.1 danach weiter  benutzen wollen,  muessen
         Sie den Betrag von DM40 an folgende Adresse zahlen:

              W. F. Schroeder
              Augsburger Weg 63
              D-33102 Paderborn
              Germany

         Hinweis fuer Zahlung  aus dem  Ausland:   bei Einloesung  eines
         Auslandsschecks werden  von  der  Bank Gebuehren  bis  zu  DM10
         erhoben.  Aus diesem Grund koennen nur Schecks bezogen auf eine
         deutsche Bank,  internationale Postanweisungen  oder  Banknoten
         (DM oder ein entsprechender Betrag in Landeswaehrung)  angenom-
         men werden.




                                        4



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         3 Update

         Fuer registrierte Anwender frueherer Versionen ist HamComm  3.1
         erhaeltlich fuer DM15 innerhalb Deutschlands bzw. fuer US$15 in
         alle anderen Laender.


         4 Haftungsausschluss

         Der Autor  gibt keinerlei  Gewaehrleistung fuer  Funktion  oder
         Fehlerfreiheit des  Programms und  haftet in  keinem Fall  fuer
         direkte  oder  indirekte  Schaeden,  insbesondere  aber   nicht
         beschraenkt auf Datenverlust,  Geraeteschaeden oder  Verdienst-
         ausfall, die z.B.  durch Uebertragungsfehler, Fehlfunktion  des
         Programms oder Bedienungsfehler verursacht werden.


         5 Systemanforderungen

         HamComm  3.1 laeuft unter  MS-DOS ab Version  3.x auf PC-kompa-
         tiblen Systemen  mit  mindestens  400KB  freiem  Hauptspeicher.
         Eine Fest platte ist  sehr empfehlenswert  aber nicht  zwingend
         erforderlich.  Bedingt durch die Groesse des Programms kann  es
         auf  einer  720KB  Diskette  zu  Platzproblemen  kommen.    Bei
         langsamen Rechnern mit  8088 CPU sind  einige Funktionen  nicht
         oder nur eingeschraenkt nutzbar.

         Video Adapter vom Typ  MDA, CGA, EGA,  VGA und Hercules  werden
         automatisch  erkannt  und  unterstuetzt.    Bei  MDA   Adaptern
         entfallen die  graphischen  Funktionen, da  diese  Karte  nicht
         ueber einen  Graphikmodus verfuegt.   Bei  billigen CGA  Karten
         aelterer Bauart treten Bildstoerungen ('Schnee') auf.

         HamComm  laeuft  mit   hoher  Wahrscheinlichkeit  nicht   unter
         Multitasking Programmen  wie z.B.  Desqview, Windows  3.x/95/NT
         oder OS/2,  da  die uneingeschraenkte  Kontrolle  ueber  Inter-
         ruptcontroller,  Timer  IC   und  die  serielle   Schnittstelle
         unbedingt erforderlich ist.


         6 Installation

         Zur Installation auf einer Festplatte sollte dort ein Subdirec-
         tory z.B.  mit  Namen  'HAMCOMM'  angelegt  werden,  dass  alle
         HamComm-spezifischen Dateien aufnimmt.   HamComm wird als  .ZIP
         Datei oder als .EXE  Datei verteilt.  Im  ersten Fall wird  zum
         'Auspacken' ein Programm wie z.B. UNZIP oder PKUNZIP benoetigt.
         Die .EXE Version ist ein sogenanntes 'self-extracting  archive'
         und zerlegt sich  bei Aufruf selbst  in die einzelnen  Dateien,
         die dann im aktuellen Directory abgelegt werden.

         Es wird dringend  empfohlen, die Dateien  README, HC31.CFG  und
         CHANGES sorgfaeltig zu lesen !






                                        5



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         7 Programmstart

         HamComm wird durch  Eingabe des  Befehls 'HC'  gestartet.   Zum
         Spielen und Ueben  kann das  Programm auch  ohne das  Interface
         betrieben werden.

         HamComm  3.1 benutzt  normalerweise  den  Video  Mode  mit  den
         meisten Zeilen, also 50 Zeilen bei VGA, 43 Zeilen bei EGA  oder
         25 Zeilen bei anderen Videokarten.   Falls Sie einen  Videomode
         mit weniger Zeilen wuenschen, geben Sie die Option ` -L43' fuer
         43 Zeilen bei VGA, oder `-L25' fuer 25 Zeilen bei EGA/VGA an.

         Viele SuperVGA Karten haben spezielle Textmodi z.B. 80x60  oder
         132x44.  Der gewuenschte  Mode muss eingeschaltet werden  bevor
         HamComm gestartet wird.  Den  meisten Karten liegt ein  kleines
         Programm zum Umschalten  bei.  Es  werden nur  die Modi  unter-
         stuetzt, bei denen der Videospeicher auf Segment B800  beginnt.
         Wenn HamComm mit  der Option ` -LX' gestartet wird,  stellt das
         Programm automatisch die Anzahl Zeilen  und Spalten fest.   Bei
         den erweiterten Textmodi kann es zu Problemen mit Maustreibern
         kommen, da diese oft nicht intelligent genug sind, die  Schirm-
         groesse automatisch zu erkennen.

         HamComm geht davon aus, dass der originale PC Display  Zeichen-
         satz aktiv ist, auch bekannt als "codepage 437".

         Beim Start erkennt das Programm Videokarte und Monitor  automa-
         tisch  und  waehlt  daraufhin  einen  Graphikmodus  mit   hoher
         Aufloesung  aus.    Einige  Programmfunktionen  benoetigen  den
         Graphikmodus  zur  Anzeige  des  Eingangssignals.    Falls  der
         Rechner Kompatibilitaetsprobleme hat,  kann die  Hardwareerken-
         nung zu falschen  Ergebnissen kommen.   Durch Angabe einer  der
         folgenden Optionen wird  HamComm gezwungen, den  entsprechenden
         Graphikmodus zu benutzen:

             Option   Mode       Resolution

             -cga     6          640x200  2-color
             -ega     10h        640x350 16-color
             -vga     12h        640x480 16-color
             -herc    Hercules   720x348  2-color

         Bei Computern  mit LCD  Display laesst  die Lesbarkeit  oft  zu
         wuenschen uebrig.  Versuchen Sie  in diesem Fall den  folgenden
         DOS Befehl vor Aufruf von HamComm:

              mode bw80

         Das 'mode'  Programm gehoert  zum Lieferumfang  von MS-DOS  und
         wird hier benutzt um  auf Schwarz/Weiss Darstellung  umzuschal-
         ten.








                                        6



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         8 Datei HC31.CFG

         Beim  Programmstart  sucht   HamComm  automatisch  nach   einer
         Konfigurierungsdatei mit Namen  HC31.CFG.  Zuerst  wird in  der
         aktuellen Directory gesucht, dann  in allen Verzeichnissen  des
         Suchpfades (PATH).

         Die Datei HC31.CFG  ist eine  ASCII Textdatei  und kann  ausge-
         druckt oder mit  einem Editor geaendert  werden.  Bitte  nehmen
         Sie sich die Zeit, lesen Sie sie sorgfaeltig und machen Sie die
         fuer Ihr System eventuell  erforderlichen Aenderungen.   Zumin-
         dest sollten  Sie ihr  eigenes Rufzeichen  anstelle von  DL5YEC
         eintragen.

         Die Konfigurierungsdatei  wird in  Englisch (HC31.CFG)  und  in
         Deutsch (HC31D.CFG) mitgeliefert.  Denken Sie bitte daran, dass
         HamComm nur nach einer Datei mit  Namen HC31.CFG sucht.   Falls
         Sie die englische Version  nicht verwenden wollen, sollten  Sie
         sie loeschen, und die deutsche Version in HC31.CFG umbenennen.

         HC31.CFG ist nur  insofern eine besondere  Konfigurationsdatei,
         als diese beim Programmstart automatisch ausgefuehrt wird.  Sie
         koennen eigene .CFG  Dateien schreiben und  diese im  laufenden
         Betrieb ueber das  FILE Menue aufrufen.   Damit  kann man  z.B.
         mehrere Para meter wie Baud und  Shift in einem  Rutsch auf die
         gewuenschten Werte setzen.  Man kann so auch fuer  verschiedene
         Landessprachen jeweils  eine .CFG  Datei vorbereiten,  die  die
         Standardtexte neu setzt.  Zusammen mit den Makrotasten  ergeben
         sich vielfaeltige Moeglichkeiten.


         9 Bildschirmaufbau

         HamComm bietet eine weitgehend SAA-konforme Bedieneroberflaeche
         mit Pull-down Menues, Helptexten und Maussteuerung.  Die Menue-
         leiste  in  der  obersten   Bildschirmzeile  ist  im   Textmode
         jederzeit sichtbar.   In der untersten  Zeile wird ein  erlaeu-
         ternder Text zum ausgewaehlten Menuepunkt angezeigt.

         Im Namen eines  jeden Menues ist  ein Buchstabe  hervorgehoben.
         Durch Druecken der ALT Taste und des entsprechenden Buchstabens
         wird das Menue aktiviert.  So  wird z.B. durch ALT-M das  MODE-
         Menue aktiv.   Mit Hilfe  der Tasten  Cursor-Links und  Cursor-
         Rechts wird ein benachbartes Menue aufgerufen.  Mit den  Tasten
         Cursor-Auf und Cursor-Ab kann  die gewuenschte Funktion  ausge-
         waehlt und durch die ENTER Taste ausgeloest werden.

         Jeder Eintrag  im  Menue hat  ebenfalls  einen  hervorgehobenen
         Buchstaben, ueber den die entsprechende Funktion (ohne die  ALT
         Taste) direkt aufgerufen werden kann.

         Einige haeufig gebrauchte Funktionen lassen sich auch ueber die
         Funktionstasten aufrufen.  Die Taste F8 ruft beispielsweise die
         SCOPE Funktion  auf.    Falls  einem  Menueeintrag  eine  Taste
         zugeordnet ist, so  steht sie im  Menue hinter der  Bezeichnung
         der jeweiligen Funktion.

         Mit der ESC Taste wird die Menuebearbeitung abgebrochen.

                                        7



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         10 Hilfstexte

         Die Tasten ALT-H und F1 rufen beide das eingebaute  Hilfssystem
         auf, geben aber  unterschiedliche Texte aus.   Die Taste  ALT-H
         ruft die Hilfsfunktion fuer allgemeine Informationen ueber  das
         Programm auf.  Die Taste F1 gibt Informationen zur  augenblick-
         lich aktiven  Programmfunktion,  wie  z.B.  die  Bedeutung  von
         Control Tasten.


         11 File Menue

         11.1 Start RX logging
         Der im Empfangsfenster erscheinende Text kann in einer Logdatei
         gespeichert werden.  Sie muessen den Namen der Deitei  eingeben
         mit einem vorgeschlagenen Dateityp  `.LOG``.  Wenn die Logdatei                                              `
         aktiv ist, wird ihr Name am  oberen linken Rande des  Sendefen-
         sters  ange zeigt.    Der   Eintrag  im  FILE   Menue  wird  in
         ``Stop RX logging`` geaendert und schliesst  die Logdatei  wenn
         er angewaehlt wird.

         Sobald in der Logdatei eine neue Zeile beginnt, wird das  Text-
         element `logrxlabel' ausgewertet und eingefuegt, wenn der Emp-
         fangsmode  aktiv  ist.    Beim  Senden  wird  das   Textelement
         `logtxlabel' benutzt.   In der Datei  HC31.CFG finden Sie  eine
         Beispieldefinition  dieser  Texte,  die  die  aktuelle  Uhrzeit
         einfuegt.

         Hinweis: Dieser  Menueeintrag  kann  erst  nach  Auswahl  einer
         Betriebsart im MODE Menue benutzt werden.


         11.2 Save RX Win & log
         Dieser Eintrag hat  nahezu die gleiche  Funktion wie `Start  RX
         logging'.  Es wird  zusaetzlich der Inhalt des  Empfangsfenster
         in der Datei gespeichert bevor die normale Logfunktion beginnt.

         Hinweis: Dieser Menueeintrag kann  erst nach Auswahl einer  Be-
         triebsart im MODE Menue benutzt werden.


         11.3 Start/Stop TX logging
         Oeffnet oder schliesst die Logdatei fuer das Sendefenster.


         11.4 Log to printer
         Der im Empfangsfenster  erscheinende Text wird  zum Geraet  PRN
         weitergeleitet,  das  normalerweise  mit  LPT1  verbunden  ist.
         Stellen Sie unbedingt sicher, dass der Drucker druckbereit ist,
         bevor Sie diese Funktion aktivieren.


         11.5 Macro recorder
         Startet die Aufzeichnung  einer Tastenfolge,  die einer  Makro-
         taste zugewiesen werden soll.  Weitere Einzelheiten finden  Sie
         im Abschnitt `Makrotasten' (S.28).



                                        8



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         11.6 Load macros
         Eine Makrodatei wird durch die  Funktion 'Load macros' im  FILE
         Menue geladen.  Die darin enthaltenen Definitionen ersetzen die
         augenblicklichen Makros oder werden hinzugefuegt.  Makrotasten,
         denen beim Schreiben  der Datei  keine Tastenfolgen  zugeordnet
         waren, bleiben beim Laden unveraendert.

         Es gibt  auch  eine  Moeglichkeit,  haeufig  gebrauchte  Makros
         automatisch zu laden.  Beim Programmstart sucht HamComm  zuerst
         in der aktuellen  Directory, dann entlang  des Suchpfades  nach
         einer Datei HC.MAC und laedt die darin enthaltenen Makrodefini-
         tionen.


         11.7 Save macros
         Makrodefinitionen koennen  durch  Auswahl  des  Eintrags  'Save
         macros' im FILE Menue in eine Datei abgespeichert werden.   Das
         uebliche Dateiauswahlfenster erscheint mit dem  vorgeschlagenen
         Dateityp .MAC.  Alle aufgezeichneten Tastenfolgen werden in die
         ausgewaehlte Datei geschrieben.


         11.8 Load config file
         Dieser  Eintrag  laedt  Konfigurationsdateien  und  fuehrt  die
         enthaltenen Anweisungen aus.   Die Dateiauswahl  zeigt alle  im
         aktuellen Verzeichnis vorhandenen  .CFG Dateien.  Geben Sie den
         Namen der gewuenschten Datei ein oder  waehlen Sie sie mit  der
         Maus von der Liste.


         11.9 Send text file
         Der Inhalt  der ausgewaehlten  Datei  wird in  den  Sendepuffer
         uebertragen.

         Hinweis: Dieser  Menueeintrag  kann  erst  nach  Auswahl  einer
         Betriebsart im MODE Menue benutzt werden.


         11.10 About HamComm
         Zeigt Erstellungsdatum und Version des Programms an.


         11.11 Shell to DOS
         Ruft den DOS  Kommandointerpreter (COMMAND.COM)  auf.   HamComm
         bleibt im  Speicher und  die Sende/Empfangsroutinen  laufen  im
         Hintergrund weiter.   Da jetzt  nur wenig  freier Speicher  zur
         Verfuegung  steht  koennen  nur  kleine  Programme  ausgefuehrt
         werden.


         11.12 Exit to DOS
         Beendet das  Programm  und kehrt  zum  DOS  Kommandointerpreter
         (COMMAND.COM) zurueck.   Falls  der Sendemode  noch aktiv  ist,
         wird er beendet.  Alle geoeffneten Dateien werden geschlossen.





                                        9



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         12 Mode Menue

         12.1 TX on/off
         Dieser Befehl  schaltet zwischen  Empfangs- und  Sendemode  um.
         Dieselbe Funktion kann vom RX/TX Schirm aus auch mit der  Taste
         Control-T ausgefuehrt werden.


         12.2 CW
         Dieser Menuepunkt  aktiviert den  RX/TX Schirm  und waehlt  die
         Betriebsart CW zum Empfangen  und Senden von  Morse Code.   Die
         Geschwindigkeit kann manuell ueber das SPEED Menue  eingestellt
         oder automatisch ermittelt werden.  Die aktuelle WPM (Words Per
         Minute) Einstellung wird am  unteren Rand des  Empfangsfensters
         angezeigt.  Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten
         `CW Grundlagen' (S.21) und `CW Empfang'.


         12.3 Baudot
         Aktiviert den RX/TX  Schirm und waehlt  den 5-Bit Baudot  Code.
         Andere benoetigte Parameter  wie Geschwindigkeit und  Tastrich-
         tung werden ueber die Menues SPEED und KEYING eingestellt.


         12.4 ASCII 7/8
         Dieser Eintrag  hat  die  gleiche Funktion  wie  der  vorherige
         Menuepunkt, waehlt aber den 7-Bit ASCII Code bzw. den erweiter-
         ten 8-Bit PC  Code aus.   In  der Praxis  wird die  Betriebsart
         ASCII sehr selten  benutzt und wurde  nur der  Vollstaendigkeit
         halber eingebaut.   Abstimmung,  Geschwindigkeitwahl und  Tast-
         richtung  werden   genau  wie   bei  der   Betriebsart   Baudot
         gehandhabt.


         12.5 AMTOR Listen
         AMTOR Listen Mode wird zum  Mitschreiben von AMTOR ARQ  Aussen-
         dungen im  Amateurfunk  und von  SITOR  A Aussendungen  in  der
         Seefahrt benutzt.   Weitere  Informationen  finden Sie  in  den
         Abschnitten `AMTOR' (S.23) und `ARQ LISTEN mode' (S.24).


         12.6 AMTOR ARQ
         Dies ist die  Betriebsart um eine  direkte Verbindung zu  einer
         anderen AMTOR Station aufzubauen.  Das Programm untersucht  das
         Eingangssignal und antwortet  automatisch auf eintreffende  ARQ
         Anrufe.  Um selbst eine AMTOR  Verbindung zu starten, gibt  man
         das SELCALL  der  Gegenstation ueber  das  TEXT Menue  ein  und
         schaltet dann auf Senden.  Weitere Informationen finden Sie  in
         den Abschnitten `AMTOR' (S.23) und `ARQ Senden' (S.25).


         12.7 AMTOR FEC
         AMTOR FEC wird  hauptsaechlich von Funkamateuren  fuer CQ  Rufe
         (Sendung an alle Stationen) benutzt, aber auch von  Kuestensta-
         tionen    zur    Verbreitung    von    Wettervorhersagen    und
         Verkehrslisten.  Die  Geschwindigkeit ist bei  AMTOR FEC  immer
         100 Baud und wird programmintern eingestellt.  Die Tastrichtung
         ist bei Empfang in USB auf `normal' zu stellen, bei Empfang  in

                                        10



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         LSB auf `reverse'.  Fuer  weitere Einzelheiten lesen Sie  bitte
         die Abschnitte `FEC Dekodierung' und `FEC Senden'.


         12.8 PACTOR Listen
         Der PACTOR  Listen  Mode  dient  zum  Mitschreiben  von  PACTOR
         Aussendungen im Amateurfunk.   Die normale Geschwindigkeit  ist
         200 Baud, wird  aber unter  schlechten Bedingungen  automatisch
         auf 100 Baud reduziert.  Die Geschwindigkeit und die  Tastrich-
         tung werden auto matisch erkannt, man  kann sich also  voll auf
         die Abstimmung konzentrieren.   PACTOR  FEC wird  fuer CQ  Rufe
         benutzt.   Die Betriebsart  hat die  gleiche Blockstruktur  wie
         PACTOR ARQ, daher koennen ARQ und FEC ohne weitere  Unschaltung
         dekodiert werden.

         PACTOR hat eine CRC Pruefsumme zur Fehlererkennung und  benutzt
         manchmal Huffman Komprimierung  um den  Durchsatz zu  erhoehen.
         Im Gegensatz zu AMTOR ARQ ist eine Teildekodierung  beschaedig-
         ter Bloecke nicht  moeglich.  Man  bekommt daher entweder  eine
         fehlerfreie Mitschrift  oder gar  keine.   Wenn  HamComm  einen
         fehlenden Block bemerkt, wird  die Zeile mit dem  Fehlerzeichen
         abgeschlossen und eine neue Textzeile begonnen.

         Das Statusfeld unten  links auf dem  Rand des  Empfangsfensters
         zeigt die  Empfangsqualitaet (0-4  bei 200  Baud, 0-9  bei  100
         Baud), den Buchstaben `H' bei Huffman Kodierung, die  Geschwin-
         digkeit des letzten empfangenen Blocks (100/200) und das Status
         Byte des  letzten  Blocks mit  der  Blocknummer in  den  beiden
         niederwertigsten Bits.


         12.9 Bit Length
         Schaltet  auf  die  graphische  Anzeige  fuer  die  Bitlaengen-
         Statistik um.  Die Anzeige wird benutzt um die  Geschwindigkeit
         von Baudot  und  ASCII  Aussendungen  abzuschaetzen.    Weitere
         Informationen fin den Sie  im  Abschnitt  `Bitlaengenstatistik'
         (S.32).


         12.10 Spectrum
         Dieser Befehl schaltet  auf die  graphische `Spectrum'  Anzeige
         um.  Sie hat die hoechste Aufloesung in der Frequenzanzeige und
         ist daher sehr gut zum praezisen Abstimmen geeignet.  Die Shift
         des empfangenen Signals  kann ebenfalls  mit guter  Genauigkeit
         festgestellt werden.    Fuer weitere  Informationen  lesen  Sie
         bitte den Abschnittt `Spectrum Funktion' (S.31).


         12.11 Scope
         Dieser Befehl  aktiviert  den  Scope  Schirm,  eine  graphische
         Anzeige der Frequenz des Eingangssignals ueber der Zeit.   Fuer
         weitere Informationen  lesen Sie  bitte den  Abschnittt  `Scope
         Funktion' (S.30).


         12.12 Tune
         Der Tune Schirm  dient zur Einstellung  der Mittenfrequenz  der
         mark/space Toene und zur Abstimmung bei Uralt-PCs ohne Graphik-
         mode.   Zur  Einstellung  der Mittenfrequenz  benutzt  man  die
         Cursortasten  oder  klickt   auf  die  hervorgehobenen   Felder

                                        11



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         unterhalb der  Frequenzskala.   Man kann  auch direkt  auf  die
         Skala klicken.  Die Felder LOWER/HIGHER bewegen den Frequenzan-
         zeiger nach links  und rechts.   Ein Klick auf  das Feld  RESET
         oder die Home Taste  setzen die Frequenz  wieder auf den  Wert,
         der zuletzt ueber eine .CFG Datei eingestellt wurde.  Mit  zwei
         weiteren Feldern koennen  die Standardwerte  1360Hz und  2210Hz
         gewaehlt werden.



         13 Speed Menue

         13.1 Baud Einstellung
         Der erste Teil des SPEED Menues dient zur Auswahl der Geschwin-
         digkeit fuer die  asynchronen Betriebsarten  Baudot und  ASCII.
         Waehlen Sie eine Geschwindigkeit von den vordefinierten  Werten
         oder geben Sie sie ueber den  Menuepunkt `Set var' direct  ein.
         Die Geschwin digkeit der  synchronen  Betriebsarten  AMTOR  und
         PACTOR ist  fester Bestandteil  des jeweiligen  Protokolls  und
         kann nicht veraendert werden.


         13.2 WPM Einstellung
         Der zweite  Teil des  SPEED Menues  dient zur  Einstellung  der
         Geschwindigkeit in WPM (Worte Pro Minute) fuer die  Betriebsart
         CW.


         13.3 RX AutoWPM
         Dieser  Befehl  schaltet  die  automatische  Anpassung  der  CW
         Geschwindigkeit fuer  den Empfang  ein oder  aus.   Wenn  diese
         Option eingeschaltet ist,  versucht HamComm  staendig, die  WPM
         Einstellung  dem  empfangenen  Signal  anzupassen.    Fuer  die
         manuelle Geschwindig keitseinstellung schalten Sie diese Option
         ab und waehlen die gewuenschte Geschwindigkeit.



         14 Keying menu

         14.1 Normal/Reverse
         Dieser Menueeintrag  waehlt die  Tastrichtung sowohl  fuer  das
         empfangene als auch das ausgesandte Signal.  In der Einstellung
         `normal' ist  der hoehere  Ton  dem `mark'  Zustand  (Leerlauf)
         zugeordnet.


         14.2 170Hz, 425Hz, 850Hz, Set var
         Diese Einstellungen legen  die `Shift' fuer  das Empfangs-  und
         Sendesignal  fest.    Mit  Shift  wird  die   Frequenzdifferenz
         zwischen dem mark und space Ton bezeichnet.  Waehlen einen  der
         vordefinierten Werte oder geben Sie den gewuenschten Wert ueber
         den Menuepunkt `Set var' direkt ein.


         14.3 Diddle
         Diese  Option  steuert  das  Verhalten  wenn  der   Sendepuffer
         waehrend einer  Aussendung  im  Baudot  oder  ASCII  Mode  leer
         laeuft.  Bei eingeschalteter  Option werden Fuelzeichen  ausge-
         sandt, bei abgeschalteter Option ein konstanter mark Ton.

                                        12



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         14.4 Clear TX Buffer
         Dieser Befehl loescht den Inhalt des Sendepuffers.


         14.5 External Converter
         Wenn  diese  Option  eingeschaltet  ist  benutzt  HamComm   das
         mark/space Signal  eines externen  Converters zur  Dekodierung.
         Das Signal  wird am  CTS  Eingang der  seriellen  Schnittstelle
         erwartet.


         14.6 AFC
         AFC ist die Abkuerzung fuer Automatic Frequency Control.   Wenn
         diese Option eingeschaltet ist, wird die Mittenfrequenz automa-
         tisch dem Empfangssignal nachgefuehrt.  Diese Funktion kann zur
         automatischen Feinabstimmung oder zur Kompensation der Empfaen-
         gerdrift benutzt  werden.   AFC sollte  nur fuer  Betriebsarten
         verwendet  werden,  bei   denen  staendig  ein   Empfangssignal
         vorhanden ist, also Baudot, ASCII und AMTOR/PACTOR FEC.


         15 Port menu

         15.1 COM1 - COM4
         Diese Eintraege waehlen die gewuenschte serielle  Schnittstelle
         aus und initialisieren sie.   Die Anwahl kann auch  automatisch
         ueber eine .CFG Datei erfolgen, z.B. mit HC31.CFG bei Programm-
         start.


         15.2 Use Speaker
         HamComm liefert  am TxD  Pin  der seriellen  Schnittstelle  ein
         Tonsignal zum  Senden.   Wenn diese  Option eingeschaltet  ist,
         werden die Toene zusaetzlich ueber den Lautsprecher ausgegeben.



         16 Text menu

         16.1 Send Text
         Dieser Befehl aktiviert eine Dialog  Box mit einer Liste  aller
         definierten Texte.  Um einen Text zu senden waehlt man ihn  mit
         den Cursortasten aus und drueckt die ENTER Taste.  Ein  Doppel-
         klick auf den Text hat den  gleichen Effekt.  Der  ausgewaehlte
         Text wird in das Sendefenster uebertragen.  Die Dialog Box wird
         mit der ESC Taste beendet.


         16.2 Define Text
         Dieser Befehl definiert einen Text im laufenden Betrieb.  Geben
         Sie die  Text-ID  d.h.  den Namen  des  Textes  ein  sowie  die
         zugehoeriege Zeichefolge  ueber  die  Dialog Box  ein.    Bitte
         beachten Sie,  dass die  Einstellung nur  bis zum  Programmende
         erhalten bleibt.  Permanente Definitionen werden in  Konfigura-
         tionsdateien vorgenom men.  Beispiele  finden Sie in  der Datei
         HC31.CFG.



                                        13



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         16.3 Define Call/Name/Selcall
         Diese Menueeintraege definieren Texte, die im laufenden Betrieb
         haefig geaendert werden.  Es  erscheint die gleiche Dialog  Box
         wie beim vorherigen  Befehl, jedoch  ist das  Feld Text-ID  mit
         `call', `name' bzw. `selcall' vorbelegt.


         16.4 Set QSO count
         Mit diesem Befehl wird der Wert des QSO-Zaehlers fuer  Kontest-
         betrieb eingestellt.


         16.5 Send QSO count
         Uebertraegt den augenblicklichen Stand des QSO-Zaehlers in  das
         Sendefenster.


         16.6 Advance and send QSO count
         Erhoeht den Wert  des QSO-Zaehlers und  uebertraegt den  augen-
         blicklichen Stand in das Sendefenster.


         16.7 AMTOR AAB
         Diese Option schaltet die AAB (Automatic-Answer-Back)  Funktion
         fuer AMTOR ARQ Verbindungen ein oder aus.  Wenn waehrend  einer
         AMTOR ARQ  Verbindung das  WRU (Who  aRe  yoU, `wer  bist  du')
         Zeichen empfangen wird, und diese Option eingeschaltet ist, und
         der Text AmtorAAB definiert  wurde, so wird dieser  automatisch
         ausgesendet.  Diese Funktion wird normallerweise benutzt um die
         Login Prozedur bei Verbindungen zu AMTOR Mailboxen zu automati-
         sieren.


         16.8 AutoUnshift
         Wenn die  AutoUnshift Option  aktiv ist,  schaltet HamComm  bei
         Verwendung des Baudot Codes automatisch auf die Buchstabenebene
         sobald ein Leerzeichen empfangen wurde.


         16.9 Blank lines
         Leerzeilen beim Empfang  werden normalerweise unterdrueckt,  um
         Platz im Empfangsfenster  zu sparen.   Wenn  die Option  einge-
         schaltet ist, werden Leerzeilen angezeigt.


         16.10 Extended Baudot
         HamComm benutzt den erweiterten Baudot Code, wenn diese  Option
         eingeschaltet ist.  Der Code  wurde von Peter Martinez,  G3PLX,
         erfunden, um den vollen Satz druckbarer ASCII Zeichen mit AMTOR
         uebertragen zu koennen.


         16.11 Word/Character mode
         Diese Optionen bestimmen die Eingabeweise im Sendefenster.  Sie
         kann auf LINE (Zeile), WORD  (Wort) oder CHAR (Zeichen)  einge-
         stellt werden  und steuert  die Uebertragung  des  eingegebenen
         Textes vom Sendefenster in den Sendepuffer.  Der LINE Mode  ist
         aktiv wenn werder WORD Mode noch CHAR Mode selektiert sind.

                                        14



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         LINE Mode:

              1.  Wenn ein Zeichen in  der letzten Position einer  Zeile
              eingegeben wird, so wird das letzte Wort an den Anfang der
              naechsten Zeile  gesetzt.   Die volle  Zeile wird  in  den
              Sendepuffer  uebertragen,  gefolgt  von  einer   Carriage-
              Return/Line-Feed Kombination.

              2.   Bei Betaetigung  der ENTER  Taste wird  die  aktuelle
              Zeile in den  Sendepuffer uebertragen,  gefolgt von  einer
              Carriage-Return/Line-Feed Kombination.

         WORD Mode:

              1.  Das Leerzeichen, `?' und EOT-Zeichen sind  Endzeichen.
              Bei Eingabe eines Endzeichens werden alle Zeichen zwischen
              dem Cursor und  dem ersten  Endzeichen nach  links in  den
              Sendepuffer uebertragen.  Anschliessend wird das jeweilige
              Endzeichen im Sendefenster  angezeigt und kommt  ebenfalls
              in den Sendepuffer.

              2.  Wenn die ENTER Taste gedrueckt wird, werden alle  Zei-
              chen ab dem  ersten Endzeichen  links vom  Cursor bis  zum
              Zeilenende  gesendet.      Danach  wird   eine   Carriage-
              Return/Line-Feed Kombination gesendet  und der Cursor  auf
              den Anfang der naechsten Zeile gesetzt.

              3.   Wenn ein  Zeichen in  der letzten  Spalte  eingegeben
              wird, wird das  letzte Wort  an den  Anfang der  naechsten
              Zeile gesetzt und eine Carriage-Return/Line-Feed  Kombina-
              tion gesendet.

         CHAR Mode:

              Alle Zeichen werden sofort in den Sendepuffer gebracht und
              im Sendefenster angezeigt.


         16.12 WX decoder
         Schaltet den Dekoder fuer Wetterdaten im SHIP oder SYNOP Format
         ein oder aus.


         16.13 Force SHIP/SYNOP decode
         Aktiviert den Dekoder fuer Wetterdaten und erzwingt den  Beginn
         der Dekodierung gemaess SHIP oder SYNOP Reports.



         17 Info Menue

         17.1 Locator
         Berechnet die Entfernung und Richtung von einem QTH Locator  zu
         einem anderen.  Es wird eine Dialog Box mit zwei Eingabefeldern
         fuer die  Locator  angezeigt.   Das  erste Feld  wird  auf  den
         Locator voreingestellt, der  durch den  Text `mylocator'  defi-
         niert  wird.     Die  Datei  HC31.CFG   zeigt  Beispiele   fuer
         vordefinierte Texte.


                                        15



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         Diese Funktion  kann auch  auf  eine Maustaste  gelegt  werden.
         Naehere Einzelheiten finden Sie in der Datei HC31.CFG.


         17.2 Callsign
         Der Rufzeichen-Dekoder versucht,  das zu einem  Amateurfunkruf-
         zeichen gehoerende  Land zu  ermitteln.   Das  Rufzeichen  muss
         nicht vollstaendig eingegeben werden.   In den meisten  Faellen
         reichen die ersten zwei oder drei Zeichen.

         Diese Funktion  kann auch  auf  eine Maustaste  gelegt  werden.
         Naehere Einzelheiten finden Sie in der Datei HC31.CFG.


         17.3 HamComm
         Dieser  Befehl   zeigt  Informationen   ueber   augenblickliche
         Programmeinstellungen an, wie Puffergroessen und die Konfigura-
         tion der seriellen Schnittstellen.


         17.4 System
         Zeigt Informationen ueber das System an,  wie z.B. den Typ  der
         Videokarte und die Groesse des freien Speichers.



         18 Options menu

         18.1 Clear RX/TX window
         Diese Befehl loeschen den  Inhalt des Sende- bzw.  Empfangsfen-
         sters.


         18.2 Set ClockCorr
         Mit  diesem  Befehl  kann  der  Wert  fuer  die   Taktkorrektur
         (clockcorr) eingegeben  werden,  der  fuer  den  zuverlaessigen
         AMTOR Betrieb sehr  wichtig ist.   Naehere Einzelheiten  finden
         Sie im Abschnitt `Taktkorrektur' auf Seite 27.

         Beachten Sie bitte, dass der eingegebene Wert nicht gespeichert
         wird.    Die  Einstellmoeglichkeit  wurde  geschaffen,  um  das
         Verfahren zur Bestimmung des richtigen Wertes zu  vereinfachen.
         Fuer eine dauerhafte  Einstellung muessen Sie  den Befehl  `set
         clockcorr ...' in der Datei HC31.CFG anpassen.


         19 Interface

         Die Schaltung des Interfaces ist in den Helptexten enthalten:

         1. HamComm starten
         2. Helpfunktion mit 'ALT-H' aufrufen.
         3. Durch Druecken des Buchstabens 'O' den Menuepunkt 'Overview'
            anwaehlen.
         4. Mit der TAB Taste den Eintrag 'Converter' auswaehlen und die
            ENTER Taste druecken.
         5. Mit den Tasten Cursor-Ab und Cursor-Auf den Text verschieben
            bis die Schaltung angezeigt wird.



                                        16



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         Mit der ESC Taste kann man die Helpfunktion wieder verlassen.

         Eine ASCII Darstellung der Schaltung finden Sie in Anhang C.


         20 Empfangsschaltung

         Der Operationsverstaerker hat  die Aufgabe, das  NF Signal  vom
         Empfaenger auf  V24-Pegel anzuheben.   Die  Versorgungsspannung
         fuer den OP-AMP wird aus den Signalen DTR und RTS der seriellen
         Schnittstelle gewonnen.   Vier  Dioden (1N4148  oder  aehnlich)
         bilden einen Brueckengleichrichter.  Die beiden 1uF Kondensato-
         ren dienen zur Pufferung.

         Das Eingangssignal sollte eine Amplitude von mindestens 100mVss
         haben.   Der 100nF  Kondensator im  Eingang entfernt  eventuell
         vorhandene  Gleichspannungsanteile.    Da  keine  Gegenkopplung
         vorhanden ist, arbeitet der OP-AMP mit maximaler  Verstaerkung.
         An seinem Ausgang steht ein mehr oder weniger rechteckfoermiges
         Signal an,  das  eine  Amplitude  von  mindestens  +/-5V  haben
         sollte, um den V24 Eingang sicher anzusteuern.

         Der Operationsverstaerker vom Typ LM741 wurde gewaehlt, weil er
         sehr  preisguenstig  und   leicht  erhaeltlich   ist.     Seine
         Leistungsdaten sind allerdings aus heutiger Sicht nicht  gerade
         beeindruckend.  Ein LF356 oder TL071 ist z.B. deutlich  schnel-
         ler und hat einen hoeheren Eingangswiderstand.

         Wenn ein anderer Typ verwendet werden soll, so denke man daran,
         dass die V24 Schnittstelle nur wenige Milliampere zur Stromver-
         sorgung liefern kann.


         21 PTT Schaltung

         Das RTS Signal  liefert nicht nur  einen Teil der  Versorgungs-
         spannung fuer den Operationsverstaerker, sondern wird auch als
         PTT Signal verwendet.  Beim Empfang ist RTS negativ.  Die Diode
         schuetzt den  Transistor gegen  negative Basisspannung.    Beim
         Senden ist  RTS positiv.   Ueber  die Diode  fliesst jetzt  der
         Basisstrom und schaltet den  Transistor durch.  Der  Widerstand
         dient zur  Begren zung des  Basisstroms.   Wenn  der Transistor
         leitend wird,  zieht  er  die PTT  Leitung  nach  Masse.    Die
         Schaltung wurde mit einem FT747, FT757GXII, TS440S und TS-950SD
         erfolgreich getestet.  Bei aelteren  Geraeten liegt an der  PTT
         Leitung eventuell  eine  zu  hohe oder  negative  Spannung  an.
         Ebenso kann der erforderliche Strom um den Sender zu tasten  zu
         hoch sein fuer einen kleinen Transistor.  Ueberpruefen sie dies
         bitte BEVOR sie die Verbindung zum PC herstellen.


         22 Sendeschaltung
         AFSK Tonsignale zur Aussendung sind an zwei Stellen verfuegbar:

              1. am Lautsprecherausgang
              2. an der seriellen Schnittstelle  (empfohlen)

         Der  Lautsprecherausgang  ist  leider  bei  den   verschiedenen
         Rechnersystemen nicht einheitlich  aufgebaut.   Oft haengt  ein
         Anschluss des Lautsprechers ueber  einen Widerstand an 5  Volt,

                                        17



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         der andere Anschluss wird dann mit einem Transistor nach  Masse
         gezogen.  Eine brutale aber weit verbreitete Methode.

         Man sollte unbedingt nachmessen  wie beim vorliegenden  Rechner
         die Anschluesse belegt sind.  Dabei sind Kurzschluesse zwischen
         den Pins unbedingt  zu Vermeiden!   Wenn  man den  Lautsprecher
         entfernt oder  abschaltbar macht,  muss man  ersatzweise  einen
         Pull-Up Widerstand benutzen, der den Ausgang nach 5 Volt zieht.
         Man kann  aber auch  am 'heissen'  Anschluss des  Lautsprechers
         ueber einen Konden sator die NF auskoppeln.  Dann muss man sich
         aber die ganze Zeit mit  voller Lautstaerke das Gedudel  anhoe-
         ren.

         Falls sie  den  Eingriff  in ihren  Rechner  scheuen  oder  der
         Lautsprecherausgang z.B. bei einem Laptop PC unzugaenglich ist,
         kann auch am TxD Pin der  seriellen Schnittstelle ein AFSK  Ton
         abgenommen werden.  Die moeglichen Tonfrequenzen sind nicht  so
         fein abgestuft wie am Lautsprecherausgang, und weichen manchmal
         um 5Hz  bis  10Hz von  der  Sollfrequenz ab.    Im  praktischen
         Betrieb haben sich damit  bislang aber keine Probleme  ergeben.
         Weiter ist zu  beachten, dass der  Signalpegel hier  wesentlich
         hoeher ist als  am Lautsprecheraus gang, sodass eventuell  eine
         Anpassung  der  R/C  Filter  und  des  Abschwaechers  fuer  den
         Mikrofoneingang erforderlich wird.


         23 Externer Konverter

         Im "Keying" Menue gibt es eine Option "External Converter", die
         auch mit den Tasten ALT-F9/ALT-F10 gesteuert werden kann.  Wenn
         diese Option  eingeschaltet  ist,  erwartet  das  Programm  ein
         Mark/Space-Signal von einem externen Konverter oder Modem  Chip
         am CTS Eingang der seriellen Schnittstelle.

         Das HamComm  Interface ist  nicht mehr  zwingend  erforderlich,
         wird aber dringend empfohlen, weil sonst die SCOPE und SPECTRUM
         Funktionen verloren gehen.  Der Empfang ist auch moeglich, wenn
         das Interface nicht angeschlossen ist oder kein  Eingangssignal
         erhaelt.  Die Eingaenge des externen Konverters und des HamComm
         Interfaces sind  beide an  den  Ausgang des  Empfaengers  anzu-
         schliessen.

         Filterkonverter fuer RTTY sind normalerweise konstruiert,  zwei
         Toene unterscheiden zu koennen.  Fuer CW Empfang wird eine  Art
         Tondekoder benoetigt, der  den Ton  vom Rauschen  unterscheiden
         kann.


         24 Externe AFSK

         AFSK  Toene  fuer  den  Sendebetrieb  stehen  normalerweise  am
         Lautsprecherausgang und am TxD  Ausgang der seriellen  Schnitt-
         stelle  zur   Verfuegung.     Falls  sie   diese  Signale   aus
         irgendwelchen Gruenden  nicht verwenden wollen, finden sie ein
         FSK Signal am DTR Ausgang der seriellen Schnittstelle.

         Bei RTTY Aussendungen ist DTR  negativ fuer den 'Mark'  Zustand
         und positiv fuer den  'Space' Zustand.   In der Betriebsart  CW
         markiert DTR negativ den Zustand 'kein Ton' und DTR positiv den
         Zustand 'Ton'.  Waehrend des Empfangs ist DTR immer positiv.

                                        18



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         Der RTS  Ausgang ist  bei Empfang  negativ, beim  Senden  immer
         positiv.  Falls  DTR zur Tastung  eines Senders  in CW  benutzt
         wird, sollte DTR mit RTS kombiniert werden.

         Beim Anschluss zusaetzlicher Bauteile  an diese Signale ist  zu
         beachten, dass  die DTR/RTS  Ausgaenge die  Versorgungsspannung
         fuer den OpAmp liefern.


         25 Signal Dekodierung

         Das vom Interface verstaerkte NF Signal gelangt an einen Modem-
         status Eingang der seriellen  Schnittstelle und loest dort  bei
         jedem Nulldurchgang  einen Interrupt  aus.   HamComm misst  mit
         Hilfe des  Timer  ICs  des  Rechners  die  Zeit  zwischen  zwei
         aufeinanderfolgenden Nulldurchgaengen und ermit telt daraus die
         Tonfrequenz.   Durch Vergleich  mit der  aktuell  eingestellten
         Mittenfrequenz wird  entschieden, ob  MARK oder  SPACE  Zustand
         vorliegt.  Abhaengig von der eingestellten Baudrate werden  die
         einzelnen Bits  eines  Zeichens  aneinandergefuegt.    Ist  ein
         Zeichen  komplett,  wird   es  nach  eventueller   Codewandlung
         angezeigt.

         Die vorgeschlagene Schaltung  hat keine  Frequenzselektivitaet.
         Damit ist sie  ueber den gesamten  NF Bereich einsetzbar  (z.B.
         fuer die SCOPE  und SPECTRUM Funktion)  und ohne Abgleich  sehr
         schnell aufzubauen.   Der Nachteil  ist die  recht hohe  Stoer-
         empfindlichkeit.   Auf 10  und 15  Meter,  wo die  Signale  oft
         schwach sind  aber wenig  QRM herrscht,  geht es  ueberraschend
         gut.  Die Tondekoderroutine hat eine Art Softwaretiefpass,  der
         das Rauschen sozusagen 'wegrechnet'.

         Falls der Empfaenger ein CW Filter hat, sollte man es unbedingt
         benutzen.  Viele dieser Filter haben Bandbreiten von 500Hz oder
         sogar nur  250Hz, die  gut zu  der im  Amateurfunk  verwendeten
         Shift von 170Hz passen.  Vergleiche haben ergeben, dass HamComm
         mit einem schmalen  CW Filter  fast so  gut ist  wie der  DJ6HP
         Konverter.   Die Mittenfrequenz  muss  man natuerlich  auf  die
         Durchlassmitte des CW Filters einstellen, die meist bei 700 bis
         800 Hz liegt.


         26 RTTY Grundlagen

         Radio TeleTYpe  (RTTY)  benutzt  zwei  verschiedene  Toene  zur
         Datenuebertragung.  Sie werden 'mark' und 'space' Ton  genannt,
         wobei mark normalerweise der hoehere Ton ist.  Die Differenz in
         der Tonhoehe wird als 'shift' bezeichnet.  Die Uebertragungsge-
         schwindigkeit wird in 'Baud' angegeben, das ist die Anzahl  der
         Signalwechsel in einer  Sekunde.  RTTY  im Amateurfunk  benutzt
         auf Kurzwelle normalerweise 45 Baud und eine shift von 170Hz.

         Die Zeichen sind manchmal in ASCII kodiert, meist wird aber der
         Baudot Code angewandt.  ASCII benutzt Kombinationen von 7  Bits
         zur Zeichendarstellung,  der Baudot  Code dagegen  nur 5  Bits.
         Mit zwei Signalzustaenden (mark und  space) kann zu einer  Zeit
         nur ein Bit uebertragen werden.  Die Bits eines Zeichens werden
         daher eins  nach dem  anderen  ausgesendet, beginnend  mit  dem


                                        19



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         niederwertigsten Bit.    Der  Bitwert  '1'  ist  dem  mark  Ton
         zugeordnet, der Wert '0' dem space Ton.

         Der mark Ton wird  auch benutzt wenn der  Sender nichts zu  tun
         hat, d.h.  wenn der  Sendepuffer keine  Zeichen enthaelt.    Zu
         Beginn eines  jeden  Zeichens  wird  ein  space  Bit  gesendet.
         Dieses 'Startbit' sagt dem  Empfaenger, dass ein neues  Zeichen
         hereinkommt.  Danack kommen die Datenbits des Zeichens, gefolgt
         von einem 'Stopbit' mit mark Polaritaet.

                 State                Time -->

                 mark  ------   --------------------------------
                            |Sta|Bit|Bit|Bit|Bit|Bit|Stp|
                            |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
                 space      -------------------------

         Die Dauer einer Bitzelle ergibt sich  aus 1/Baud.  Bei 50  Baud
         ist ein Bit damit 20ms lang.


         27 RTTY Empfang

         Zur Dekodierung eines RTTY  Signals muss die Mittenfrequenz  in
         der Mitte   zwischen den mark  und space Toenen  liegen.   Dazu
         wird der TUNE Schirm ueber das  MODE Menue oder durch  Druecken
         von F9 akti viert.  Man stimmt  den Empfaenger so ab,  dass der
         untere Strich auf der Mitte zwischen den beiden oberen Strichen
         liegt.  Die  Mittenfrequenz kann man  mit den Cursortasten  und
         der Maus veraendern.

                           Signal Frequency: 01### Hz

          0 . . . .500. . . .1000. . . .1500. . . .2000. . . .2500 Hz
                       Space ->   |   |  <- Mark
                                    |

                           Center Frequency: 01360 Hz

         Bei schnellen  PCs kann  die SPECTRUM  Funktion fuer  genaueres
         Abstimmen benutzt werden.   Der Empfaenger wird so  abgestimmt,
         dass die beiden Signaltoene auf den Markierungslinien fuer mark
         und space liegen.   Der mark/space  Abstand (shift) kann  ueber
         das KEYING Menue eingestellt werden.

         Die eigentliche  Dekodierung beginnt,  wenn man  im MODE  Menue
         BAUDOT  waehlt  oder  die  Taste  F3  drueckt.    Sorgfaeltiges
         Abstimmen  ist  wichtig,  man  muss  aber  auch  die   richtige
         Geschwindigkeit und Tastrichtung waehlen.   Druecken Sie  Alt-S
         zur Geschwindigkeitseinstellung.  Im Amateurfunk wird RTTY m it
         45 Baud betrieben, manchmal auch mit  50 Baud.  Ausserhalb  der
         Amateurfunkbaender werden meist 50,  75 oder 100 Baud  benutzt.
         Wenn man nicht weiss, was man waehlen soll, dann hilft  eventu-
         ell die Anzeige der BITLENGTH STATICTICS (F6) weiter.

         Die Tastrichtung  kann  mit der  Tab  Taste auf  'normal'  oder
         'reverse' gestellt werden.

         RTTY ist eine asynchrone  Betriebsart.  Die internen  Zeitrefe-
         renzen von  Sender  und  Empfaenger  werden  nicht  miteinander

                                        20



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         synchronisiert.  Der  Empfaenger wartet einfach  auf die  fueh-
         rende  Flanke  des   Start bits,  sammelt  die   Datenbits  ein
         entsprechend der Uebertragungs geschwindigkeit und wartet  dann
         auf das naechste Zeichen.


         28 CW Grundlagen

         Morse Code,  auch bekannt  als  CW (continuous  wave),  benutzt
         Folgen von kurzen und langen  Toenen zur Zeichekodierung.   Ein
         kurzer Ton wird 'Punkt' genannt, ein langer Ton 'Strich'.   Die
         Abstaende zwischen  den Toenen  eines Zeichens  sollen so  lang
         sein wie ein Punkt, die Abstaende zwischen den Zeichen so  lang
         wie ein Strich.  Die Geschwindigkeit wird in 'words per minute'
         (WPM) gemessen bei Ausgabe des Wortes 'PARIS'.

         Haeufig auftretende Zeichen werden kurzen Tonfolgen zugeordnet,
         seltene Zeichen den langen Folgen.  Der Buchstabe 'E' z.B.  ist
         nur ein Punkt (.), das 'T' ist ein Strich (-) und der Buchstabe
         'Q' ist Strich-Strich-Punkt-Strich (--.-).

         Morse Code  wird z.B.  im Seefunk  verwendet und  von  Funkama-
         teuren.  Am unteren  Ende der Amateurbaender  80m, 40m und  20m
         findet man CW Stationen ab 3.5Mhz, 7MHz und 14MHz.


         29 CW Empfang

         Zum CW Empfang sollte die  Tonhoehe des Signals annaehernd  mit
         der aktuell eingestellten Mittelfrequenz uebereinstimmen.  Dazu
         wird der TUNE Schirm ueber das  MODE Menue oder durch  Druecken
         von F9 aktiviert.   Man stimmt  den Empfaenger so  ab, das  der
         obere Strich  zur Anzeige  der Signalfrequenz  mit dem  unteren
         Strich eine Linie bildet.  Die Mittenfrequenz kann man mit  den
         Cursortasten und der Maus veraendern.

                           Signal Frequency: 01### Hz

          0 . . . .500. . . .1000. . . .1500. . . .2000. . . .2500 Hz
                                    |
                                    |

                           Center Frequency: 01360 Hz

         Bei schnellen  PCs kann  die SPECTRUM  Funktion fuer  genaueres
         Abstimmen benutzt werden.   Der Empfaenger wird so  abgestimmt,
         dass das CW Signal mittig zwischen den gruenen Markierunglinien
         liegt.  Die eigentliche Dekodierung  beginnt, wenn man im  MODE
         Menue CW waehlt oder die Taste F2 drueckt.


         Bei der  CW  Dekodierung  hat HamComm  mit  zwei  Problemen  zu
         kaempfen.

         Problem 1: Tonerkennung

         Fuer viele  Leute ist  es offensichtlich,  das man  fuer  Fern-
         schreibsignale (mindestens)  zwei Zustaende  braucht,  naemlich
         einen hohen und niedrigen Ton.  Jede Datenuebertragung  braucht
         mindestens zwei Zustaende fuer 1 Bit zu einer Zeit.  CW ist  da

                                        21



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         keine Ausnahme und die  beide Zustaende sind  hier der Ton  und
         ...   Rauschen !  Es mag  ueberraschen, aber  das Rauschen  ist
         notwendig um festzustellen, dass  der Ton nicht mehr  vorhanden
         ist.  Aus  diesem Grund funktio niert die CW  Dekodierung nicht
         besonders gut mit schmalen Filtern.

         HamComm hat  eine  Anzeige  fuer den  Zustand  am  Ausgang  der
         Tonerkennung.  Am unteren Rand des RX/TX Schirms, rechts  neben
         der WPM Anzeige, ist  ein kleiner weisser  Punkt, der sich  auf
         und abbewegt.  Dabei bedeutet oben = Ton steht an, unten = kein
         Ton.  Der Punkt muss dem Signalzustand praezise folgen und darf
         nicht unkontrolliert hin und herspringen oder in einer Position
         'kleben' bleiben.

         Das Eingangssignal wird mit den aktuellen Mark/Space Frequenzen
         verglichen.  Damit  das Signal als  Ton erkannt  wird, muss  es
         fuer eine gewisse  Zeit zwischen diesen  Grenzen bleiben.   Das
         Verhalten  der  Tonerkennung  kann  somit  durch  Aendern   der
         Shifteinstellung beeinflusst werden.

         Der Ausgang der  Tonerkennung ist das  Eingangssignal fuer  die
         naechste Stufe, die Zeicheerkennung.


         Problem 2: Zeichenerkennung

         In der Theorie  ist ein  Strich so  lang wie  drei Punkte,  die
         Abstaende zwischen den Toenen  eines Zeichen haben  Punktlaenge
         und die  Pausen  zwischen den  Zeichen  sind so  lang  wie  ein
         Strich.  In der Praxis werden  Morsezeichen meist mit der  Hand
         gemacht und man findet Punkte und Striche in allen Variationen.
         Geschwindigkeit  und  Punkt/Strich  Verhaeltniss  aendern  sich
         andauernd.

         Die Qualitaet  der Dekodierung  haengt hauptsaechlich  von  der
         Tonerkennung ab.  HamComm  berechnet staendig einen  gleitenden
         Mittelwert um  sich    Geschwindigkeitsaenderungen  anzupassen.
         Wenn das Signal  zu schwach  oder gestoert  ist, enthalten  die
         Punkte und Striche kurze Unterbrechungen.  Die Zeichenerkennung
         "sieht" dann eine Menge kurzer Toene, die wie ein sehr  schnel-
         les CW Signal  aussehen.   Sie versucht  sich der  vermeintlich
         hohen Geschwindig keit anzupassen und der  WPM Wert laeuft nach
         oben weg.   Dies fuehrt dann  zu Folgen von  'e' und 't'  Buch-
         staben.

         Besonders bei  schlechten  Empfangsverhaeltnissen  erzielt  man
         bisweilen bessere  Ergebnisse, wenn  man auf  die  automatische
         Geschwindigkeitsanpassung verzichtet.    Das schaltet  man  die
         Option AutoWPM  im SPEED  Menue ab,  und waehlt  eine geeignete
         Geschwindigkeit per Hand.

         Wenn man mit  Morse-Sendungen nicht vertraut  ist, kann  selbst
         einwandfrei empfangener Text unverstaendlich  sein.  CW  Funker
         lieben Abkuerzungen.  Der Text 'gn es hpe cuagn' bedeutet "good
         night and i  hope to  see you  again", auf  Deutsch etwa  "gute
         Nacht und ich hoffe Sie wieder zu treffen".





                                        22



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         30 SITOR A/B

         SITOR (SImplex  Teleprinting Over  Radio) ist  ein  Telegraphie
         System, das zur Nachrichtenuebermittlung zwischen Landstationen
         und Schiffen auf hoher See benutzt wird.  Man unterscheidet die
         beiden Betriebsarten SITOR A und SITOR B.

         SITOR wurde fuer den Amateurfunkdienst uebernommen.   Technisch
         gesehen ist AMTOR  ARQ daher identisch  zu SITOR  A, AMTOR  FEC
         identisch zu SITOR B.

         Fuer weitere Informationen siehe Abschnitt AMTOR.


         31 NAVTEX

         Das NAVTEX System auf 518kHz setzt SITOR B  ein zur  Aussendung
         von Schiffahrts- und Wetterinformationen.   AMTOR FEC  arbeitet
         genauso wie  SITOR  B  und kann  zum  Mitschreiben  von  NAVTEX
         Meldungen benutzt werden.

         Bitte beachten Sie, dass 518kHz to genaue Sendefrequenz des FEC
         Signals ist.  Damit  man etwas hoert muss  man also in USB  auf
         516.6kHz einstellen.    Weltweit  gibt  es  eine  Menge  NAVTEX
         Stationen, die  alle dieselbe  Frequenz benutzen.   Damit  dies
         funktioniert hat man sich  auf einen festen Zeitplan  geeinigt.
         Es kann  also schon  eine ganze  Weile dauern  bevor man  etwas
         hoert.

         Fuer weitere  Informationen  zum FEC  Empfang  siehe  Abschnitt
         AMTOR.


         32 AMTOR

         Ende der 70er Jahre wurde das  maritime SITOR System von  Peter
         Martinez, G3PLX, fuer  den Amateurfunk entdeckt  und unter  dem
         Namen AMTOR (AMateur Teleprinting Over Radio) uebernommen.   Er
         war der  erste,  der  einen AMTOR  Controller  entwickelte  und
         baute.  AMTOR  arbeitet wie das  SITOR System,  hat aber  einen
         zusaetzlichen LISTEN Mode, um ARQ Verbindungen mitzuschreiben.

         AMTOR beinhaltet zwei Verfahren zur Uebertragung, ARQ und  FEC.
         Im ARQ  (Automatic  ReQuest =  automatische  Anforderung)  Mode
         schickt die 'Informations-sendende  Station' (ISS) einen  Block
         aus drei Zeichen.  Die 'Informations-empfangende Station'  (IRS
         = Information Receiving Station) antwortet mit einem Quittungs-
         zeichen.  Falls der Block unversehrt angekommen ist, wird  eine
         positive Quittung  (ACK)  geschickt  und  die  ISS  sendet  den
         naechsten Block.    Andernfalls  wird  eine  negative  Quittung
         geschickt (NAK) und die ISS wiederholt den Block.

         Wegen dieser  Bestaetigungen koennen  an einer  ARQ  Verbindung
         immer nur zwei Stationen teilnehmen.  Andere Stationen  koennen
         zwar das QSO mitschreiben, aber es gibt fuer sie keine  Fehler-
         korrektur.



                                        23



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         FEC (Forward Error Correction) ist ein Verfahren zur Aussendung
         einer Nachricht an  viele Stationen gleichzeitig.   Dabei  wird
         jedes Zeichen zweimal gesendet, aber nicht unmittelbar  hinter-
         einander.  Zwischen  der ersten und  zweiten Aussendung  werden
         vier andere Zeichen eingeschoben, sodass die zweite  Aussendung
         um 350ms verzoegert wird.

         Die Geschwindigkeit fuer  ARQ und FEC  Sendungen ist immer  100
         Baud (= 10ms pro Bit) und  wird von HamComm automatisch  einge-
         stellt.


         33 FEC Dekodierung

         Die  Bedienung  zum  Empfang  von  FEC  Aussendungen  ist  sehr
         aehnlich zum RTTY Empfang.  Man waehlt AMTOR FEC im MODE  Menue
         oder drueckt die  Taste F5.   Die  Geschwindigkeit wird  intern
         automatisch auf  100  Baud gesetzt,  es  ist nicht  noetig  die
         Einstellung im SPEED Menue  zu aendern.   Im KEYING Menue  muss
         eine Shift von 170Hz eingestellt  sein.  Die Tastrichtung  wird
         fuer USB auf 'normal' gesetzt,  bei LSB Empfang auf  'reverse'.
         Die Abstimmung auf das FEC Signal erfolgt in gleicher Weise wie
         im Abschnitt RTTY beschrieben.

         AutoUnshift sollte abgeschaltet sein, ueberpruefen Sie dies  im
         TEXT Menue.  Fuer laengeren Empfang kann die AFC Funktion hilf-
         reich sein, um Empfaengerdrift auszugleichen.

         HamComm benoetigt eventuell  ein paar Sekunden  um auf das  FEC
         Signal einzurasten.   Statt der Baud  Zahl wird  in der  linken
         unteren Ecke  der Empfangsstatus  angezeigt.   STBY  (=Standby)
         erscheint, wenn HamComm nach einem gueltigen FEC Signal  sucht.
         ERR (=Error) zeigt einen Empfangsfehler an, TRFC (=Traffic) den
         Empfang gueltiger Zeichen.


         34 FEC Senden

         Zum Senden eines FEC Signals wird der AMTOR FEC Mode  aktiviert
         wie oben  beschrieben.   Ueber die  RX/TX Umschaltung  im  MODE
         Menue oder  mit  control-T wird  auf  Senden geschaltet.    Der
         auszusendende Text wird  im Sendefenster eingegeben.   Mit  dem
         EOT Zeichen  (Standard =  control-backspace) kann  am  Textende
         automatisch wieder auf Empfang geschaltet werden.


         35 ARQ Listen mode

         Zum Mitschreiben von ARQ Sendungen waehlt man AMTOR ARQ  LISTEN
         im MODE Menue oder drueckt die  Taste F4.  Die  Geschwindigkeit
         wird intern  automatisch auf  100 Baud  gesetzt, es  ist  nicht
         noetig die Einstellung im  SPEED Menue zu  aendern.  Im  KEYING
         Menue  muss  eine  Shift  von  170Hz  eingestellt  sein.    Die
         Tastrichtung wird  fuer  USB  auf  'normal'  gesetzt,  bei  LSB
         Empfang auf  'reverse'.   Die  Abstim mung auf  das  ARQ Signal
         erfolgt in gleicher  Weise wie im  Abschnitt RTTY  beschrieben.
         AFC und AutoUnshift sollten abgeschaltet sein.

         Im AMTOR ARQ mode  wird etwa zweimal  pro Sekunde (alle  450ms)
         ein Block  ausgesandt.    Die  Signale  sind  leicht  an  ihrem

                                        24



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         charakteristischen Klang  zu  erkennen.    Es  erfordert  etwas
         Uebung und genaues  Hinhoeren um zu  erkennen, ob eine  Station
         Informations  Bloecke   sendet   oder   nur   Quittungszeichen.
         Informations Bloecke haben  eine Laenge  von 210ms,  Quittungs-
         zeichen  sind   nur  70ms   lang,   wodurch  sie   sich   etwas
         unterschiedlich anhoeren.  Natuerlich koennen nur  Informations
         Bloecke mitgeschrieben werden.  Wenn man sich nicht sicher ist,
         hilft vielleicht  ein  Blick  auf  das  Signal  mit  der  SCOPE
         Function.

         Im ARQ LISTEN Mode versucht HamComm im Eingangssignal  gueltige
         Informations Bloecke zu finden.   Statt der  Baud Zahl wird  in
         der  linken  unteren  Ecke  der  Empfangsstatus  mit  folgenden
         Zustaenden angezeigt:

         STBY    (Standby)   HamComm sucht nach gueltigen Bloecken
         LOCK    (Locked)    Bloecke gefunden
         TRFC    (Traffic)   gueltiges Zeichen empfangen
         ERR     (Error)     ungueltiges Zeichen  empfangen  (an  dieser
                             Station)
         REQU    (Request)   ISS   fordert   letztes    Quittungszeichen
                             nochmal an
         REPT    (Repeat)    ISS wiederholt  letzten  Block (wird  nicht
                             angezeigt)
         IDLE    (Idle)      ISS hat keinen Text zum Senden


         36 ARQ Senden

         CQ Ruf:
         Fuer cq Rufe in AMTOR wird der FEC Mode benutzt.  Die Tastrich-
         tung wird in USB auf 'normal'  gestellt, in LSB auf  'reverse'.
         Man waehlt den FEC Mode an (F5) und drueckt die Taste control-T
         um den  Sender einzuschalten.    Anschliessend laesst  man  den
         Sender eine halbe  Minute leer laufen.   Das  Signal einer  FEC
         Station im Leer lauf hat einen ganz  speziellen  Klang, der von
         erfahrenen AMTOR  Operateuren  sofort  erkannt  wird.    Andere
         Stationen koennen auf  das Signal  abstimmen und  einsynchroni-
         sieren.

         Ein typischer cq Ruf sieht folgendermassen aus:

         CQ CQ CQ DE DL5YEC DL5YEC DL5YEC SELCAL DYEC DYEC DYEC

         Die Zeile wird vier-  bis fuenfmal wiederholt  und mit 'PSE  K'
         abgeschlossen.  Dann wird wieder auf Empfang geschaltet.  Diese
         Umschaltung kann auch  automatisch erfolgen  durch Eingabe  des
         EOT Zeichens  (control-backspace).   Falls  man  keine  Antwort
         bekommt, wird der Vorgang wiederholt.

         Eine andere Station kann in FEC oder ARQ antworten.  Falls  man
         in ARQ angerufen  wird, muss per  Hand auf den  Mode AMTOR  ARQ
         (ALT-F4) umgeschaltet werden.   Sobald die  eigene Station  ihr
         SELCAL (wie in  HC31.CFG definiert) erkannt  hat, beginnt  sie,
         mit Quittungszeichen  zu antworten.   Die  andere Station  'hat
         jetzt die Tasten'.

         In  AMTOR  ARQ   wird  die  Zeichenfolge   '+?'  von  der   ISS
         (Information Sending Station) benutzt, um den Link  umzudrehen.
         Die eigentliche  Umschaltung erfolgt  dabei automatisch.    Bei

                                        25



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         Empfang der magischen  '+?' Zeichenfolge  wird die  change-over
         Prozedur eingeleitet und die eigene Station wird ISS.  Man darf
         nicht vergessen, den eige nen Text mit +?  abzuschliessen.  Der
         ausgesandte Text erscheint im Empfangsfenster in einer  anderen
         Farbe.

         Bei ARQ Verbindungen  gibt es  auch die  Moeglichkeit, der  ISS
         gewissermassen die Tasten  wegzunehmen.  Dazu  drueckt man  als
         IRS (Information Receiving Station) einfach die Taste  control-
         T, wo durch eine  change-over Prozedur  eingeleitet wird.   Man
         sollte dies allerdings nur bei wirklich dringenden Mitteilungen
         verwenden wie z.B. 'MEIN SENDER BRENNT'.

         Um eine Verbindung zu Beenden gibt mal als ISS das EOT  Zeichen
         ein.  Der Link wird ausserdem sofort einseitig abgebrochen wenn
         auf eine andere Betriebsart wie CW, FEC oder BAUDOT  umgeschal-
         tet wird.


         ARQ Station anrufen:
         Wenn Sie auf einen cq Ruf  antworten oder eine der  zahlreichen
         AMTOR Mailboxen  anrufen wollen,  muessen  Sie das  SELCAL  der
         entsprechenden  Station  eingeben.    Dies  geschieht  mit  dem
         Eintrag 'Define SELCALL' aus dem TEXT Menue.  Man gibt die vier
         Buchstaben des 'selective call' ein.  Nach Umschalten auf AMTOR
         ARQ (ALT-F4)  und  Druecken  der Taste  control-T  beginnt  die
         eigene  Station  mit  der  Aussendung  spezieller  Informations
         Bloecke, die das SELCAL der gerufenene Station beinhalten.  Der
         Sender wird  automatisch  abge schaltet, wenn  innerhalb  einer
         Minute keine Antwort empfangen  wirde.  Nachdem die  Verbindung
         zustande gekommen ist erfolgt  die Bedienung in gleicher  Weise
         wie oben beschrieben.


         37 Fehlerkorrektur

         Es gibt  kein  Kommunikationsprotokoll,  das  eine  fehlerfreie
         Datenuebertragung garantieren  kann.    Die  Unterschiede  sind
         hauptsaechlich   im    verwendeten    Fehlererkennungsverfahren
         begruendet.  Neuere Betriebsarten  wie Packet Radio und  PACTOR
         fuegen eine CRC Pruef summe am Ende ihrer Datenbloecke an.  Die
         Wahrscheinlichkeit, dass ein Uebertragungsfehler nicht  erkannt
         wird, ist dabei sehr gering.

         Bei AMTOR ARQ  und FEC  gibt es  keine Pruefsumme.   Der  7-Bit
         AMTOR Code basiert auf dem 5-Bit Baudot Code mit zwei  zusaetz-
         lichen  Bits  pro  Zeichen.    Bei  sieben  Bits  gibt  es  128
         Kombinationsmoeglichkeiten, von denen aber die 35 Codes benutzt
         werden, bei denen vier Bits '1' und drei Bits '0' sind.   Falls
         einer der anderen Codes  empfangen wird, muss  es sich also  um
         einen Uebertragungsfehler handeln.

         Wenn zwei oder mehr Bits verfaelscht werden, kann als  Resultat
         wieder ein  gueltiges Zeichen  entstehen.   AMTOR  Verbindungen
         sind daher nicht fehlerfrei.  Bei schlechten Bedingungen werden
         ab und  zu falsche  Zeichen uebertragen.   Dies  ist aber  kein
         grosses Problem, normalerweise treten mehr Tipp- als Uebertra-
         gungsfehler auf.



                                        26



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996



         38 Taktkorrektur

         Ein Hauptgrund fuer die wesentlich hoehere Robustheit von AMTOR
         ARQ gegenueber RTTY ist die  Synchronisation.  Ist die  Verbin-
         dung  einmal   aufgebaut,  wird   der  interne   Takt   laufend
         angeglichen.  Beide Stationen  wissen daher mit hoher  Genauig-
         keit, wann das naechste  Bit eintrifft.   Die ARQ Station,  die
         den Link startet, wird MASTER genannt, die andere SLAVE.   Dies
         ist nicht zu verwech seln mit I SS und IRS.   Die SLAVE Station
         muss ihren Takt andauernd mit  dem MASTER Takt vergleichen  und
         entsprechend korrigieren.  Dies gilt fuer die gesamte Dauer der
         Verbindung.

         Die Zeitreferenzen kommerzieller SITOR  Stationen sind auf  +/-
         30ppm (parts  per million)  genau.   HamComm wurde  auf  vielen
         verschiedenen PCs getestet.  Dabei hat sich gezeigt, dass deren
         Quarzoszillatoren bis zu 400ppm von der Sollfrequenz abweichen.

         Man  mag  sich  fragen,  warum  die  Zeitreferenzen  so   genau
         uebereinstimmen muessen,  wo  doch die  SLAVE  Station  sowieso
         staendig ihren Takt nachstellt.   Der Empfang leidet oft  unter
         Stoerungen  und  Schwunderscheinungen.    Wenn  das  Signal  zu
         schlecht ist, steht  kaum noch Information  zum Nachphasen  zur
         Verfuegung.  In dieser Situation laeuft der Takt bei schlechter
         Uebereinstimmung  sehr   schnell  aus   der   Synchronisierung.
         Praezises Timing ist daher unabdingbar um die Verbindung  unter
         schlechten Bedingungen aufrecht zu erhalten.

         Es wird also  eine Taktkorrektur benoetigt.   Um den  richtigen
         'clockcorr' Wert fuer  einen bestimmten PC  zu finden,  braucht
         man ein  ARQ  Referenzsignal.   Dies  koennte z.B.  eine  AMTOR
         Station sein, einfacher  wird die  Sache aber  mit einem  SITOR
         Signal.  Falls der Empfaenger auch ausserhalb der  Amateurbaen-
         der arbeitet, sollte man nach einer SITOR Station suchen,  etwa
         bei 2020kHz,  4200kHz,  6320kHz  oder 8400kHz.    Es  wird  ein
         starkes Signal mit Informations Bloecken benoetigt.  Man waehlt
         den AMTOR ARQ LISTEN Mode (F4) und stimmt sorgfaeltig ab.

         In der unteren linken  Ecke des Empfangsfensters, direkt  neben
         dem Linkstatus,  wird  ein  Korrekturzaehler  angezeigt.    Der
         Zaehlerstand  aendert  sich,  sobald  HamComm  auf  das  Signal
         eingerastet ist.   Der Linkstatus zeigt  dann TRFC, REPT,  REQU
         oder IDLE an.   Der  Zaehler wird mit  der ESC  Taste auf  Null
         gesetzt und weiter beobachtet.  Man  muss nun die Zeit  messen,
         die der Zaehler braucht, um den Stand 10 oder -10 zu erreichen.
         Falls waehrend dieser  Zeit die  Aussendung unterbrochen  wird,
         muss man  von  vorn beginnen.    Man sollte  mehrere  Messungen
         durchfuehren, um sicher zu gehen,  dass man den richtigen  Wert
         ermittelt hat.  Wenn es laenger als zwei Minuten dauert bis der
         Endwert erreicht  ist,  so  ist  die  Geschwin digkeit des  PCs
         zufaellig richtig und  man kann auf   eine Korrektur  eventuell
         verzichten.

         Der clockcorr Wert ergibt sich nun aus der Anzahl der  Sekunden
         mal 100.   Falls  der Zaehlerstand  negativ war  muss auch  der
         clockcorr Wert negativ sein.  Ein Beispiel: der Zaehler hat  in
         43 Sekunden den  Stand -10 erreicht.   Der  clockcorr Wert  ist
         daher -4300.

                                        27



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         Dieser Wert muss nun in HC31.CFG eingetragen werden.  Man sucht
         dort nach  der  Anweisung  "set clockcorr  0"  und  traegt  den
         ermittelten Wert ein.  Die Korrektur war erfolgreich, wenn  der
         Zaehler nun waehrend des ARQ Empfangs stabil ist.


         39 Makrotasten

         Mit Hilfe der Makrotasten koennen Tastatureingaben  aufgezeich-
         net und  beliebig  oft  wiederholt werden.    Die  Ziffern  der
         obersten Tastaturreihe fungieren  als Makrotasten waehrend  ALT
         Taste gedrueckt ist.   Sie befinden  sich normalerweise  direkt
         ueber der QWERTZ... Reihe.  Verwechseln  Sie sie nicht mit  den
         Tasten des numerischen Tastaturteils!

         Zu Beginn sind keine Tastenfolgen aufgezeichnet und die  Tasten
         ALT-1, ALT-2...ALT-9  und  ALT-0  bewirken  nichts.    Um  eine
         Aufzeichnung zu starten wird im  FILE Menue der Eintrag  'Macro
         recorder' angewaehlt.  Zur Bestaetigung des Aufzeichnungsstarts
         erscheint eine  entsprechende Meldung  in einem  Fenster.   Sie
         verschwindet wenn die ENTER Taste gedrueckt wird und von da  an
         werden bis zu 250 Tastendruecke aufgezeichnet.  Zur  Erinnerung
         an die laufende Aufnahme wird  der blinkende Text "!  RECORDING
         !" in der unteren rechten Bildschirmecke angezeigt.

         Die Betaetigung einer Makrotaste beendet die Aufnahme und weist
         die aufgezeichnete Tastenfolge dieser Taste zu.  Diese  ersetzt
         auch eine  eventuell  vorher  erfolgte  Zuweisung.    In  einem
         Fenster wird  eine Nachricht  ueber das  Ende der  Aufzeichnung
         angezeigt.  Jedesmal  wenn nun die  Makrotaste gedrueckt  wird,
         wird die entspre chende Tastenfolge wiederholt  als haette  man
         sie neu eingegeben.

         Um eine laufende Aufzeichnung zu  beenden ohne eine der  Makro-
         tasten zu veraendern, wird der Eintrag 'Macro recorder' im FILE
         Menue erneut angewaehlt.  Eine Bildschirmmeldung bestaetigt den
         Abbruch der Aufzeichnung.

         Eine bestehende  Zuweisung kann  geloescht werden,  indem  eine
         Aufzeichnung in gewohnter Weise gestartet und durch  Betaetigen
         der zu loeschenden Taste sofort wieder beendet wird.  Auch hier
         erscheint  eine  Meldung,   das  die  entsprechende   Zuordnung
         geloescht wurde.


         40 SHIP/SYNOP Dekoder

         Wettermeldungen werden weltweit von vielen Stationen  ausgesen-
         det, 24 Stunden am  Tag.  Wenn Sie  in Europa leben,  versuchen
         Sie einmal Quickborn Meteo auf  4583, 7646 und 11638kHz  mitzu-
         schreiben,  oder   Bracknell  (England)   auf  4488kHz.      In
         Nordamerika koennen Sie es mit  CFH (Halifax, Nova Scotia)  auf
         4271, 6496.5 und 10536kHz versuchen.  Zwischen 4000 und 5000kHz
         finden sich  noch viele  weitere Stationen.   Die  Aussendungen
         sind normalerweise in Baudot mit 425Hz Shift, 50 oder 75 Baud.

         Das SYNOP Format wird fuer Berichte von Landstationen  benutzt,
         das SHIP Format fuer Berichte von Schiffen und anderen  mariti-
         men  Objekten.     Die  Mitteilungen   enthalten  Daten   ueber

                                        28



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         Temperatur,  Windrichtung  und  -geschwindigkeit,  Wolkendecke,
         Niederschlag, Taupunkt,  Luftdruck und  andere  meteorologische
         Informationen.   SHIP  Berichte enthalten  auch  die  jeweilige
         Position des Fahrzeugs.

         Landstationen  werden  durch  eine  Stationsnummer  mit   fuenf
         Ziffern identifiziert.  Da es sich um oertlich feste  Stationen
         handelt, ist ihre geographische Position nicht im SYNOP  Format
         enthalten.  Damit man eine  bessere Vorstellung ueber die  Lage
         der Station  gewinnt, hat  HamComm eine  Liste mit  etwa  10000
         Stationsnummern,  Namen  und  geographischer  Position.     Das
         Programm sucht automatisch den richtigen Eintrag wenn ein SYNOP
         Bericht dekodiert wird.

         Eine typische Meldung sieht folgendermassen aus:

         zczc 548
         sien42 edzw 141500
         aaxx 14154
         01465 42889 42715 10084 20022 40159 52033 81048=
         02060 41480 40000 11088 21113 40060 52035 72272
         83530 333 83694=
         nnnn

         So sieht  eine einwandfrei  empfangene  Meldung aus,  wenn  der
         SYNOP Dekoder nicht aktiv ist.

         Die erste  Zeile  einer  Meldung beginnt  mit  zczc  und  einer
         dreistelligen Folgenummer.  Die zweite Zeile gibt Informationen
         ueber den Inhalt der Aussendung.  'sien42' kuendigt  SHIP/SYNOP
         Berichte fuer  Nordeuropa an,  'edzw' ist  eine  internationale
         Abkuerzung fuer die aussendende Station, und '141500'  bedeutet
         15Uhr am 14. Tag des Monats.  'aaxx' kenzeichnet den Begin  von
         SYNOP Berichten, 'nnnn' markiert das Ende der Meldung.

         Es gibt noch einige andere Formate fuer andere Arten meteorolo-
         gischer Informationen.  Momentan  unterstuetzt HamComm nur  die
         SHIP und SYNOP Formate.   Eine Meldung  kann eine oder  mehrere
         Berichte  enthalten,  die  durch  ein  =  Zeichen   voneinander
         getrennt sind.   Eine genaue  Erlaeuterung der  Berichtsformate
         wuerde den Rahmen dieses Handbuchs sprengen.

         Wenn der WX  dekoder ueber  das TEXT  Menue eingeschaltet  ist,
         sieht dieselbe Meldung folgendermassen aus:

         zczc [start] 548 [message 548]
         sien42 [Synoptic reports at intermediate hours (SYNOP, SHIP)]
          [Northern Europe]
          edzw [Offenbach (MET/COM Centre)]
          141500 [day:14 UTC:1500]
         aaxx [SYNOP]
          14154 [day:14 UTC:1500]
                [Wind speed obtained from anemometer (knots)]

         01465 [Norway, 58024'N 008048'E TORUNGEN (LGT-H)]
          42889 [manned] [cloud height:2000-2500m] [visibility:75km]
          42715 [cloud cover:4/8] [wind dir:270 deg, speed:15]
          10084 [air temp:+8.4]
          20022 [dew-point temp:+2.2]
          40159 [pressure at sea level:1015.9hPa]

                                        29



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

          52033 [pressure:increasing] [change in 3h:3.3hPa]
          81048 [cloud info]

         =
         02060 [Sweden, 68041'N 021032'E NAIMAKKA]
          41480 [manned] [cloud height:300-600m] [visibility:30km]
          40000 [cloud cover:4/8] [wind dir:calm, speed:0]
          11088 [air temp:-8.8]
          21113 [dew-point temp:-11.3]
          40060 [pressure at sea level:1006.0hPa]
          52035 [pressure:increasing] [change in 3h:3.5hPa]
          72272 [past wx: snow, or rain & snow mixed,
                          cloud cover > 1/2 of sky]
                [wx now: Snow]
          83530 [cloud info]
          333 [section 3]
          83694 [clouds:3/8, stratocumulus, 1000-1500m]

         nnnn [EOM]

         HamComm zeigt  den  eingehenden Text  wie  zuvor an.    Der  WX
         Dekoder  beobachtet  den  vorbeifliessenden  Zeichenstrom   und
         wartet auf bestimmte  Zeichenfolgen wie zczc  (Meldungsanfang),
         aaxx  (SYNOP   Bericht),   bbxx   (SHIP   Bericht)   und   nnnn
         (Meldungsende) um sich zu synchronisieren.  Wenn dies geschehen
         ist, werden in den eingehen den Text die jeweiligen Interpreta-
         tionen eingefuegt, aehnlich  einem Kommentar.   Die  Kommentare
         sind in  eckigen  Klammern  eingeschlossen und  so  leicht  vom
         normalen Text zu unterscheiden (im Baudot Zeichenvorrat gibt es
         keine eckigen Klammern).

         Es gibt  sicher  andere  Verfahrensweisen  fuer  einen  solchen
         Dekoder.  Man koennte z.B. zunaechst alle Daten eines  Berichts
         einsammeln und diese dann  huebsch formatiert ausgeben.   Dabei
         gibt es jedoch ein Problem.   Die Art der fuer diese  Meldungen
         benutzten Uebertragung hat keine Moeglichkeit zur Fehlerkorrek-
         tur, nicht einmal zur Fehlererkennung.   Es ist sehr  schwierig
         eine Meldung automatisch als richtig oder verfaelscht einzustu-
         fen.  Falls  eine Meldung beispielsweise  besagt, in  Groenland
         seien +30 Grad Celsius und es ist Dezember, so sollte man  dies
         nicht unbedingt  glauben.   HamComm  weiss nicht  wo  Groenland
         liegt und hat  auch keine Ahnung  vom dortigen  Klima.   Fehler
         dieser Art sind daher nicht automatisch zu erkennen.

         Das Programm  zeigt  den  eingehenden Text  wie  empfangen  an,
         sodass  man  ihn  auf  Empfangsstoerungen  kontrollieren  kann.
         Normalerweise  ist  es  offensichlich,  wenn  der  Eingangstext
         Fehler enthaelt.  Bei einem Dekoder,  der wie eine 'black  box'
         arbeitet, ist bisweilen  kaum nachzuvollziehen,  wie dieser  zu
         seinen Ergebnissen  gekommen ist,  und  was man  davon  glauben
         soll.


         41 Scope Funktion

         Durch die  Tondekoderroutine  wird beim  Empfang  staendig  die
         aktuelle Tonhoehe ermittelt und den anderen Programmteilen  zur
         Verfuegung gestellt.   Die SCOPE Funktion  sieht nun in  regel-
         maessigen Abstaenden nach der aktuellen Frequenz und zeigt  sie
         als hellblauen Punkt an.  So entsteht die blaue Linie.

                                        30



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         Die Tondekodierung berechnet ausserdem  aus der neuen  Frequenz
         und den vorherigen Messergebnissen eine Art gleitenden  Mittel-
         wert.  Der  Effekt ist aehnlich  dem eines Tiefpassfilters  und
         unterdrueckt das Rauschen recht wirksam.  Das Resultat wird von
         der SCOPE Funk tion als rote Linie angezeigt.   Damit diese der
         blauen Linie  nicht  dauernd im  Weg  ist, wird  ihre  Position
         staendig korrigiert,  sodass  sie im  oberen  Bildschirmbereich
         bleibt.

         Die gruene Linie zeigt  die eingestellte Mittenfrequenz an  und
         dient zur Abstimmung.  Die  punktierten Linien in darueber  und
         darunter markieren die  Mark und Space  Frequenzen.  Fuer  RTTY
         Empfang sollte die gruene Linie in der Mitte zwischen den  Mark
         und Space Toenen liegen.  Fuer CW Empfang sollte das Signal auf
         der Mittenfrequenz liegen.   Ist  es ausserhalb  des durch  die
         punktierten Linien  markierten  Bereichs, so  wird  das  Signal
         ignoriert.

         Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

                       F1    Hilfstext anzeigen
                      F10    Menueleiste aktivieren
                      '+'    Anzeige des dekodierten Signals
         ein/ausschalten
                      '*'    Anzeige des Rasters ein/ausschalten
                      'B'    Position der roten Linie aendern
                     HOME    Abtastrate auf 1ms setzen
                    PG-UP    Abtastrate erhoehen
                  PG-DOWN    Abtastrate vermindern
                    ENTER    Anzeige sofort anhalten
                    SPACE    zurueck zum RX/TX Schirm

         Die rechte Maustaste haelt die  Anzeige am Ende des  Durchlaufs
         an.    Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste   und
         entspricht der Taste F10.

         Die rote Linie (Eingangsignal nach dem Tiefpass) befindet  sich
         normalerweise  am  oberen  Bildschirmrand.    In  der   zweiten
         Position ueberlagert sie  die blaue  Linie, so  dass man  beide
         Signale vergleichen kann.

         Die  Anzeige  des   dekodierten  Signals   ist  im   Normalfall
         abgeschaltet.  Sie befindet sich am unteren Bildrand und  zeigt
         die Mark/Space  Zustaende bei  RTTY  bzw. Ton/kein-Ton  bei  CW
         Empfang.

         Mit etwas Uebung kann  man aus der  SCOPE Anzeige sehr  schnell
         auf die Art  des Signals schliessen.   CW, AMTOR  ARQ und  FEC,
         Packet Radio und RTTY sind eindeutig unterscheidbar.   Rauschen
         und Fading  werden  sichtbar.   Instabile  VFOs kann  man  beim
         'Weglaufen' beobachten.


         42 Spectrum Funktion

         Entsprechend der vorhandenen Videokarte und des angeschlossenen
         Monitors wird automatisch auf einen Graphikmode mit  moeglichst
         hoher Aufloesung umgeschaltet.  Auch bei dieser Funktion  zeigt
         F1 einen Hilfstext mit der Tastenbelegung an.

                                        31



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         Die  'Spectrum'  Funktion   ermittelt  jede  Millisekunde   die
         aktuelle Tonfrequenz.  Fuer jede Frequenz gibt es einen Zaehler
         der hochgezaehlt wird, wenn die zugehoerige Frequenz vorliegt.
         Von links nach rechts werden alle Zaehlerstaende als mehr  oder
         weniger langer (bzw. hoher) Strich angezeigt.  Was man auf  dem
         Bildschirm sieht, ist also nicht das NF Spektrum des  Eingangs-
         signals,  sondern  die   Haeufigkeitsverteilung  der  von   der
         Tondekoderroutine ermittel ten Frequenz.   Ein echter Spectrum-
         analyzer    laesst    sich    leider    nicht    durch    einen
         Operationsverstaerker und etwas Software ersetzen.

         Die Spectrum Funktion  hat bei  entsprechender Einstellung  mit
         1Hz pro Pixel  auf der  x-Achse die  hoechste Aufloesung  aller
         Anzeigefunktionen.  Damit laesst sich z.B. die Shift einer RTTY
         Station recht genau  ermitteln.  Es  ist erstaunlich,  wieviele
         Stationen die nominellen 170Hz nicht einhalten.

         Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

                       F1    Hilfstext anzeigen
                      F10    Menueleiste aktivieren
                      '-'    gefilterte/ungefilterte Daten anzeigen
                      '+'    'Schatten' ein/aus (nur bei Farbmonitor)
                      '*'    Punkt/Linien Darstellung
                     HOME    Start bei 200Hz, 3Hz pro pixel
                    PG-UP    kleinerer Ausschnitt
                  PG-DOWN    groesserer Ausschnitt
                     LEFT    niedrigere Frequenzen
                    RIGHT    hoehere Frequenzen
                    ENTER    Anzeige anhalten
                    SPACE    zurueck zum RX/TX Schirm

         Die rechte Maustaste haelt die  Anzeige am Ende des  Durchlaufs
         an.    Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste   und
         entspricht der Taste F10.

         Bei langsamen Rechnern wird man an der Spectrum Funktion  wenig
         Freude haben, da einfach nicht genug Prozessorleistung  vorhan-
         den ist, um das Bild in  Bewegung zu halten.  ATs und  schnelle
         XTs haben dieses Problem nicht.

         Insbesondere mit Farbmonitoren hat  diese Funktion einen  hohen
         Unterhaltungswert und ist daher sehr gut fuer Besucher im Shack
         geeignet,   die   technische   Erlaeuterungen   sowieso   nicht
         verstehen.


         43 Bitlaengen-Statistik

         Die BITLENGTH Funktion is eine graphische Anzeige der MARK  und
         SPACE  Pulslaengen.    Ihr  hauptsaechlicher   Verwendungszweck
         besteht darin, einen schnellen Eindruck ueber die  Geschwindig-
         keit des Eingangssignals zu gewinnen.

         Mit jedem Uebergang  des dekodierten  MARK/SPACE signals  ended
         ein high  oder  low  Puls.   Das  obere  Histogramm  zeigt  die
         Pulslaengenstatistik der  high  Pulse,  das  untere  Histogramm
         zeigt die Statistik der low Pulse.


                                        32



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         Bevor diese Funktion  benutzt wird,  sollte die  Mittenfrequenz
         auf die Mitte zwischen die MARK und SPACE Toene gesetzt werden.
         Andernfalls werden  die  Ergebnisse durch  Verzerrungen  beein-
         traechtigt.

         Der kuerzeste Puls eines RTTY  Signal entspricht in der  Laenge
         normalerweise der Laenge eines Bits.   Die Position der  ersten
         Spitze von  links zeigt  daher die  Baud Zahl  des  eingehenden
         Signals  an.    Schwache  oder  gestoerte  Signale  fuehren  zu
         falschen Pulsen von  sehr kurzer Dauer.   Sie  sammeln sich  am
         auessersten linken Ende  des Hostogramms und  sollten fuer  die
         Geschwindigkeitsanalyse ignoriert werden.

         Die BITLENGTH Funktion  versucht, die  richtige Spitze  automa-
         tisch zu identifizieren.  Bei gestoerten Signalen  funktioniert
         dies nicht immer.   Unter jedem Histogramm  wird die Baud  Zahl
         angezeigt, die  der aktuell  hoechsten Spitze  entspricht.  Ein
         Marker steht ebenfalls zur Verfuegung, der mit den Cursortasten
         LINKS und RECHTS frei bewegt werden kann.

         Die Anzeige laesst sich durch folgende Tasten beeinflussen:

                       F1    Hilfstext anzeigen
                      F10    Menueleiste aktivieren
                    PG-UP    kleinerer Ausschnitt
                  PG-DOWN    groesserer Ausschnitt
               LEFT,RIGHT    Marker bewegen
             CONTROL-LEFT    Marker schnell bewegen
            CONTROL-RIGHT        "       "       "
                    ENTER    Anzeige anhalten
                    SPACE    zurueck zum RX/TX Schirm

         Der Marker  kann  auch gesteuert  werden,  indem man  die  Maus
         seitlich bewegt  waehrend man  die rechte  Maustaste  gedrueckt
         haelt.  Die der Marker Position entsprechende Baud Zahl wird in
         der oberen linken Bildschirmecke angezeigt.

         Die linke Maustaste  aktiviert die  Menueleiste und  entspricht
         der Taste F10.


         44 Fehlerbehebung

         Das Interface ist aufgebaut, alle notwendigen Verbindungen  zum
         Funkgeraet sind hergestellt.  Sie starten HamComm und Sie sehen
         - nichts.

         Um herauszufinden  wo  der  Fehler liegt  sollte  man  bei  der
         seriellen  Schnittstelle  beginnen.    HamComm  benoetigt  zwei
         Angaben um mit einem COM Port arbeiten zu koennen:

              1. die Port Adresse
              2. die IRQ Nummer

         Die Port  Adresse  und  IRQ Nummer  fuer  COM1  und  COM2  sind
         festgelegt  und  daher  in  HC31.CFG  voreingestellt  auf   die
         folgenden Werte:

                     addr   IRQ
              COM1   3F8h    4

                                        33



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

              COM2   2F8h    3

         Fuer andere  serielle Schnittstellen  gibt es  keine  allgemein
         gueltigen Einstellungen, COM3 und  COM4 sind daher in  HC31.CFG
         nicht definiert.   Undefinierte  Ports  koennen im  PORT  Menue
         nicht angewaehlt werden.


         45 Port Adresse

         Starten Sie  das Programm  und waehlen  Sie 'HamComm'  im  INFO
         Menue.  Es erscheint ein kleines Fenster, das unter anderem die
         Port Adressen  und  IRQ Nummern  der  seriellen  Schnittstellen
         anzeigt, wie sie in HC31.CFG definiert wurden.  Falls die Werte
         fuer die Schnittstelle die  Sie benutzen wollen nicht  stimmen,
         muessen Sie  die Einstellungen  in  HC31.CFG mit  einem  Editor
         korrigieren.

         Zunaechst sollten  Sie das  Interface vom  COM Port  entfernen.
         Waehlen Sie dann die richtige  Schnittstelle im PORT Menue  aus
         and druecken Sie die Taste F3  um den RX/TX Schirm zu  aktivie-
         ren.  Mit einem Voltmeter werden die Spannungen an den RTS  und
         DTR Ausgaengen des COM Ports gemessen, und zwar bezueglich GND.
         RTS sollte eine negative Spannung aufweisen, DTR eine positive.

         Schalten Sie  auf Sendung.   Dies  kann  ueber das  MODE  Menue
         geschehen, mit Control-T geht es aber einfacher.  Beim Umschal-
         ten auf  Senden wechseln  RTS und  DTR beide  ihre  Polaritaet,
         sodass RTS nun positiv und DTR negativ sein sollte.

         Ist dies nicht der Fall,  ueberpruefen Sie bitte die  folgenden
         moeglichen Fehlerursachen:

         - das Voltmeter ist defekt.

          - Sie messen an der falschen Buchse.  Die COM Ports eines  PCs
         haben normalerweise 25- oder  9-polige maennliche SUB-D  Steck-
         verbindungen.

          - Sie messen an den falschen Pins.  Vielleicht hilft Ihnen die
         folgende Abbildung:

                      4     7                              4   5
                     RTS   GND                            DTR GND
            ----1-----|-----|-----------13---     ----1-----|-|----
            \         |     |               /     \         | |   /
             \  o o o o o o o o o o o o o  /       \  o o o o o  /
              \  o o o o o o o o o o o o  /         \  o o o o  /
               \             |           /           \   |     /
                14-----------|---------25             \6-|---9/
                            DTR                         RTS
                             20                          7

          - Sie haben die falsche Schnittstelle angewaehlt.   Ueberprue-
         fen Sie die Einstellung im PORT Menue.

          -  die Definition  der Port  Adresse in  HC31.CFG ist  falsch.
         Ueberpruefen  Sie  die  Einstellungen  im  INFO  Menue  und  in
         HC31.CFG.


                                        34



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

          - der COM Port  hat eine andere Adresse  als Sie denken.   Die
         Einstellung der Adresse geschieht oft durch kleine Stecker oder
         Schalter auf der seriellen Karte.  Bei einigen neueren PCs  und
         Notebooks werden die Adressen  ueber ein Setup Programm  einge-
         stellt.

          - falls nur eines der Signale (RTS oder DTR) seine  Polaritaet
         wechselt,  ist  eventuell  ein  Treiber  IC  der  Schnittstelle
         defekt.


         46 Op-Amp Versorgung

         Werfen wir nun einen Blick auf das Interface.  Die am  haeufig-
         sten auftretenden Probleme sind:

         - falsche oder fehlende Verbindungen
         - Loetbruecken und kalte Loetstellen

         Wenn Sie einen Fehler im  Interface vermuten, sollten Sie  sich
         die Zeit fuer ein sorgfaeltige Untersuchung mit einem Vergroes-
         serungsglas nehmen.

         Falls dies keine  neuen Erkenntnisse bringt,  schalten Sie  den
         Rechner aus und verbinden Sie das  Interface mit dem COM  Port.
         Eine Verbindung  zum Empfaenger  ist noch  nicht  erforderlich.
         Verbinden Sie  den  Signaleingang  einstweilen mit  GND.    Das
         Interface  sollte  moeglichst  direkt  am  Computer  angesteckt
         werden.  Kabel zwischen PC und Interface koennen die Signalqua-
         litaet negativ beeinflussen.

         Jetzt  den  PC  einschalten,  HamComm  starten,  die   richtige
         Schnittstelle im  PORT  Menue waehlen  and  F3 fuer  den  RX/TX
         Schirm druec ken.  Pruefen Sie,  ob RTS und DTR  immer noch die
         Polaritaet wechseln wenn man zwischen  RX und TX Mode  umschal-
         tet.

         Ueberpruefen Sie die Versorgungsspannungen am Op-Amp bezueglich
         GND.  Die  positive Spannung an  Pin 7 sollte  +5V oder  hoeher
         sein, die Spannung an Pin 4 sollte -5V oder negativer sein.

                         +V out
                       8  7  6  5
                       |  |  |  |    Operational Amplifier
                     |------------|
                     |            |  LM741 or TL071
                     |            |
                     |-|          |  DIL-8 package, top view
                       |          |
                     |-|          |   +V = positive supply
                     |            |   -V = negative supply
                     |            |   -I = inverting input
                     |------------|   +I = non-inverting input
                       |  |  |  |    out = output
                   Pin 1  2  3  4
                         -I +I -V

         Ueberpruefen  Sie  die  Spannungen  am  Op-Amp  im  Sende-  und
         Empfangsmode.   Hier darf  sich die  Polaritaet NICHT  aendern,
         andernfalls kann das IC beschaedigt werden.   Tut sie es  doch,

                                        35



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         oder aendern sich die Spannungen beim Umschalten erheblich,  so
         pruefen Sie die vier Dioden  und ihre Verbindungen zwischen  PC
         und Interface auf korrekte Einbaurichtung.  Die beiden  Konden-
         satoren zur Pufferung der Versorgungsspannungen sind  ebenfalls
         zu pruefen.

         Obwohl der  Op-Amp  nur  einen Strom  von  wenigen  Milliampere
         benoetigt, koennen manche COM  Port Treiber die  erforderlichen
         Spannungen nicht liefern.  In  diesem Fall kann man  versuchen,
         einen Op-Amp mit geringerem Stromverbrauch zu finden, aber eine
         einfachere Loesung ist  die Verwendung von  zwei 9-Volt  Batte-
         rien:

                                 bat 1      bat 2

                                  ||         ||
                 op-amp pin 7 <---||----O----||---> op-amp pin 4
                                 +||-   |   +||-
                                       GND

         Wenn die Versorgungsspannungen in  Ordnung sind, versuchen  wir
         nun festzustellen,  ob der  Op-Amp  richtig arbeitet.    Zuerst
         werden die Spannungen am invertierenden und  nicht-invertieren-
         den Eingang gemessen.   Sie muessen beide sehr  nahe an 0  Volt
         liegen.   Ist dies  nicht der  Fall, liegt  wahrscheinlich  ein
         Verdrahtungsfehler vor.

         Der nicht-invertierende  Eingang  (Pin  3)  wird  nun  mit  der
         positiven Versorgungsspannung  (Pin 7)  ueber einen  Widerstand
         von etwa 1M (Megohm) verbunden.  Kurzschluesse zwischen den  IC
         Beinchen sind dabei unbedingt zu vermeiden.  Der Op-Amp Ausgang
         sollte nun  so  hoch  wie moeglich  gehen,  also  etwa  1  Volt
         unterhalb der positiven Spannung.

         Der Widerstand  wird  nun  mit dem  Eingang  (Pin  3)  und  der
         negativen Spannung verbunden (Pin 4).   Der Ausgang sollte  nun
         so negativ  wie moeglich  sein, also  etwas positiver  als  die
         negative Versorgungsspannung.

         Auch ohne  den  Widerstand  kann man  am  Op-Amp  Ausgang  eine
         positive der negative  Spannung feststellen.   Dies ist  normal
         und bedeutet nicht, dass das IC defekt ist.


         47 IRQ Nummer

         Das Interface wird mit  dem Ausgang des Empfaengers  verbunden.
         Der Op-Amp  ist  sehr  empfindlich und  funktioniert  auch  bei
         niedrigen Signalpegeln.  Einige Empfaenger haben einen zusaetz-
         lichen Ausgang, z.B. um dort ein Tonbandgeraet anzuschliessen.
         Dieser Aus gang ist meist  unabhaengig von der  Einstellung des
         Lautstaerkereglers  und  sollte,   falls  moeglich,   verwendet
         werden.

         Suchen Sie mit  dem Empfaenger ein  starkes Signal,  moeglichst
         einen konstanten Ton.  Am DSR Eingang des COM Ports sollte  nun
         ein Rechtecksignal anliegen.   Die Amplitude sollte  mindestens
         +/-5V betragen, um den RS-232C Eingang sicher anzusteuern.



                                        36



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         Das Signal an DSR sollte nun Interrupts ausloesen.  Starten Sie
         HamComm, waehlen Sie die  richtige Schnittstelle im PORT  Menue
         und die  TUNE,  SCOPE oder  SPECTRUM  Funktion im  MODE  Menue.
         Falls keine  der  Funktion ein  Signal  zeigt, kommen  von  der
         seriellen  Schnitt stelle  keine   Interrupts.     Waehlen  Sie
         'HamComm' im INFO Menue an  und ueberpruefen Sie die  angezeigt
         IRQ Nummer fuer  den gewuenschten COM  Port.   Ist Sie  falsch,
         korrigieren Sie die Einstellung in HC31.CFG.

         Ueberzeugen Sie sich, das  die Hardware tatsaechlich auf  diese
         Interrupt Nummer eingestellt ist.  Viele serielle Karten  haben
         kleine Stecker  oder Schalter  zur Auswahl  der IRQ  Leitungen.
         Einige neuere  PCs  und Notebooks  erlauben  diese  Einstellung
         durch ein Setup Programm.

         Bitte beachten Sie, dass  nicht zwei Geraete gleichzeitig  eine
         IRQ Leitung benutzen koennen.  Falls Sie z.B. eine Mouse haben,
         die den IRQ 4 belegt, koennen Sie nicht gleichzeitig einen  COM
         Port mit dieser IRQ Nummer benutzen.










































                                        37



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         48 Anhang A - Tastenbelegung

         --- All Windows ---

         F1                  display help text
         F2                  RX/TX window, CW mode
         ALT-F2              RX/TX window, ASCII mode, 7 bit
         F3                  RX/TX window, Baudot mode
         ALT-F3              RX/TX window, ASCII mode, 7 bit
         F4                  RX/TX window, AMTOR ARQ Listen
         ALT-F4              RX/TX window, AMTOR ARQ mode
         F5                  RX/TX window, AMTOR FEC mode
         F6                  Bitlength display
         F7                  Spectrum display
         F8                  Scope display
         F9                  Tune window
         F10                 Menu bar

         ALT-1               execute macro 1
         ALT-2               execute macro 2
         ALT-3               execute macro 3
         ALT-4               execute macro 4
         ALT-5               execute macro 5
         ALT-6               execute macro 6
         ALT-7               execute macro 7
         ALT-8               execute macro 8
         ALT-9               execute macro 9
         ALT-0               execute macro 0

         ALT-F5              WX decoder off
         ALT-F6              WX decoder on
         ALT-F7              AFC off
         ALT-F8              AFC on
         ALT-F9              external converter off
         ALT-F10             external converter on

         ALT-C               Callsign decoder
         ALT-X               Terminate programm


         --- TUNE Window ---

         HOME                reset center frequency
         LEFT                decrease center frequency
         RIGHT               increase center frequency
         SPACE               return to RX/TX screen


         --- RX/TX Window ---

         SHIFT-F1            Standardtext 1
         SHIFT-F2            Standardtext 2
         SHIFT-F3            Standardtext 3
         SHIFT-F4            Standardtext 4
         SHIFT-F5            Standardtext 5
         SHIFT-F6            Standardtext 6
         SHIFT-F7            Standardtext 7
         SHIFT-F8            Standardtext 8
         SHIFT-F9            Standardtext 9

                                        38



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         SHIFT-F10           Standardtext 10

         LEFT                move TX cursor left, 1 character
         RIGHT               move TX cursor right, 1 character
         UP                  move TX cursor up, 1 line
         PAGE-UP             move TX cursor up, 1 page
         DOWN                move TX cursor down, 1 line
         PAGE-DOWN           move TX cursor down, 1 page
         HOME                move TX cursor to first line
         END                 move TX cursor to last line
         INSERT              toggle insert mode on/off
         DELETE              delete character under cursor
         BACKSPACE           delete character left to cursor
         TAB                 toggle NORMAL/REVERSE keying direction
         ENTER               transfer text line to transmit buffer

         CONTROL-A           move TX cursor to beginning of line
         CONTROL-B           AMTOR details on/off
         CONTROL-D           insert time and date
         CONTROL-E           move TX cursor to end of line
         CONTROL-F           open/close logfile
         CONTROL-H           same as BACKSPACE
         CONTROL-I           same as TAB
         CONTROL-L           toggle AutoUnshift on/off
         CONTROL-M           same as ENTER
         CONTROL-P           toggle transmit monitoring on/off
         CONTROL-S           send textfile
         CONTROL-T           toggle transmit/receive mode
         CONTROL-W           toggle Line/Word mode
         CONTROL-X           clear TX window line
         CONTROL-Z           insert time

         CONTROL-LEFT        roll RX window backwards, 1 line
         CONTROL-HOME        roll RX window backwards, 1 page
         CONTROL-RIGHT       roll RX window forewards, 1 line
         CONTROL-END         roll RX window forewards, 1 page
         CONTROL-PAGE-UP     resize RX/TX window
         CONTROL-PAGE-DOWN   "      "     "

         --- SCOPE Display ---

         '+'                 toggle display of decoded signal
         '*'                 toggle grid display
         'B'                 toggle position of red line
         HOME                reset sample rate
         PAGE-UP             sample rate faster
         PAGE-DOWN           sample rate slower
         ENTER               hold display immediately
         SPACE               return to RX/TX screen












                                        39



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         --- SPECTRUM Display ---

         '-'                 toggle raw/filtered data
         '+'                 toggle 'shaddow' (color displays only)
         '*'                 toggle dot/line mode
         HOME                reset, start at 200Hz, 4Hz per pixel
         PAGE-UP             zoom in
         PAGE-DOWN           zoom out
         LEFT                lower frequencies
         RIGHT               higher frequencies
         ESC                 clear display
         ENTER               hold display
         SPACE               return to RX/TX screen

         --- BITLENGTH Display ---

         PAGE-UP             zoom in
         PAGE-DOWN           zoom out
         LEFT                move marker left
         RIGHT               move marker right
         CONTROL-LEFT        move marker left, fast mode
         CONTROL-RIGHT       move marker right, fast mode
         ENTER               hold display
         SPACE               return to RX/TX screen





































                                        40



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         49 Anhang B - Baudot Codetabelle

                 -- Standard --      ---- Extended ----
         Code    Upper   Figures     Lower   Punctuation

         03      A       -           a       _
         25      B       ?           b       n.a.
         14      C       :           c       ;
         09      D       WRU         d       n.a.
         01      E       3           e       n.a.
         13      F       %           f       `
         26      G       @           g       }
         20      H       #           h       {
         06      I       8           i       n.a.
         11      J       *           j       n.a.
         15      K       (           k       [
         18      L       )           l       ]
         28      M       .           m       >
         12      N       ,           n       <
         24      O       9           o       ~
         22      P       0           p       n.a.
         23      Q       1           q       !
         10      R       4           r       $
         05      S       '           s       "
         16      T       5           t       n.a.
         07      U       7           u       &
         30      V       =           v       |
         19      W       2           w       n.a.
         29      X       /           x       \
         21      Y       6           y       ^
         17      Z       +           z       n.a.

         04      SPC     SPC         SPC     SPC
         08      CR      CR          CR      CR
         02      LF      LF          LF      LF
         31      LET     LET         LET     LET
         27      FIG     FIG         FIG     FIG
         00      NIL     NIL         NIL     NIL

           CR    Carriage Return
           LF    Line Feed
          LET    Select letters
          FIG    Select figures
          SPC    Space
          NIL    Select upper/lower, fig./punct.















                                        41



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         50 Anhang C - Schaltung des Interfaces

                                                                RS-232C
         Receive Circuit                                         25  9
                                                                pin pin
                        IC1 TL071                   D1
                         or LM741 -------*--------*-I<--*--< DTR 20  4
                                  |      |        | D2  |
                             3 |\ |      |      ---->I---
             >------||---*-----|+\ 7     |      | |
                    C1   |     |  \______|______|_|________> DSR  6  6
                  0.1uF  |   2 |  /6     |      | | D3
                         |  ---|-/       |      | --I<--
           Signal        |  |  |/ |4     |      |   D4  |
           from          /  /     ---*---|------*--->I--*--< RTS  4  7
           Receiver    R1\  \R2      |   |
                     100K/  /100K    |   | +
                         \  \       === === C2,C3
                         |  |       === === 10uF
                         |  |      + |   |  16V
             >-----------*--*--------*---*-----------------> GND  7  5

         Transmit Audio Circuit
         (omit for receive-only)  R4       R5         R6
                                  15K      15K        10K
                      --------*--/\/\--*--/\/\--*-*--/\/\--< TxD  2  3
              C4      |       |        |        | |
             0.1 uF   / R3    |        |      D5| |D6
         <----| |---->\ 10K  === C5   === C6    - v
          MIC         / var. ===.022  ===.022   ^ -
          Socket      |       |  uf    |  uF    | |
         <------------*-------*---*----*--------*-*--------> GND  7  5


         PTT Circuit
                                  C      (omit for receive-only)
         PTT <-------------------\
                           Q1     \I B       R7     D7
                           2N2222  I--------/\/\----I<-----< RTS  4  7
                                  /I         1K
                                 v
                                 | E
             <-------------------*-------------------------> GND  7  5


         FSK Circuit
                                         (omit for receive-only)
                                  C      (optional for transmit)
         FSK <-------------------\
                           Q2     \I B       R8     D8
                           2N2222  I--------/\/\----I<-----< DTR 20  4
                                  /I         1K
                                 v
                                 | E
             <-------------------*-------------------------> GND  7  5


         D1-D8 = 1N914 or 1N4148


                                        42



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         51 Anhang D - Bezugshinweis

         Das HamComm Interface ist bei Dieter Dippel, DF4RD, als Fertig-
         geraet fuer den  9-pol. COM-Port bzw.  den 25-pol. COM-Port  zu
         erhalten.  Es ist in SMD-Technik ausgelegt und befindet sich in
         sogenannten Adapter-Gehaeusen  die  auch  als  "Gender-Changer"
         oder als "Mouse-Adapter" bekannt sind.

                          __                   __                 __
                        _|  |_________________|  |_
                       | |                       | |
            COM-Port   | |      SMD-HamComm      | |   RX/TX      app.
          9-pin female | |       Interface       | | 9-pin male   35mm
                       |_|   _________________   |_|
                         |__|                 |__|                __

                         |       app. 60mm       |


                          __                                      __
                        _|  |_____
                       | |         \
                       | |           \          __
                       | |             \_______|  |_
                       | |                        | |
            COM-Port   | |      SMD-HamComm       | |   RX/TX     app.
         25-pin female | |       Interface        | | 9-pin male  55mm
                       | |               ______   |_|
                       | |             /       |__|
                       | |           /
                       |_|   _____ /              |
                         |__|                     |                __
                                                  |
                         |       app. 60mm        |

         Das Interface arbeitet auch mit den bekannten Programmen  JVFAX
         (FAX und SSTV) von  Eberhard Backeshoff, DK8JV, sowie  SSTVFAX,
         PKTMON, EASYFAX u.s.w. zusammen.

         Aktuelle Preise,  Bezugshinweise u.s.w.  bitte direkt  erfragen
         bei

             Dieter Dippel, DF4RD
             Fenitzerstr. 33
             D-90489 Nuernberg
             Phone/Fax: (0) 911 / 55 92 96  between
             Mo. - Fr. 18:00 and 20:00 german local time
                    or 17:00 and 19:00 UTC












                                        43



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996


         52 Index



         A                                 F

         AAB .......................14     F1 .........................8
         AFC .......................13     FEC .......................10
         AFSK ......................18     FEC Dekodierung ...........24
         AFSK Ausgang ..............17     FEC Senden ................24
         AMTOR .....................23     Fehlerbehebung ............33
         AMTOR ARQ .................10     Fehlerkorrektur ...........26
         AMTOR FEC .................10     Festplatte .................5
         AMTOR Listen mode .........10     File Menue .................8
         ARQ .......................10     Funktionstasten ............7
         ARQ Listen mode ...........24
         ARQ Senden ................25     H
         ASCII Mode ................10
         Auswahl ....................7     Haftungsausschluss .........5
         AutoUnshift ...............14     HC31.CFG ..................16
         AutoWPM ...............12; 22     Hilfstexte .................8

         B                                 I

         Baud Einstellung ..........12     Info Menue ................15
         Baudot Mode ...............10     Installation ...............5
         Bildschirmaufbau ...........7     Interface .................16
         Bit Length ................11
         Bitlaengen-Statistik ......32     K

         C                                 Keying Menue ..............12
                                           Konfigurationsdateien ......9
         Callsign Dekoder ..........16
         CGA ........................5     L
         Character Mode ............14
         ClockCorr .................16     Laptop .....................6
         CW ........................21     Lautsprecher ..........13; 17
         CW Empfang ................21     LCD ........................6
         CW Grundlagen .............21     Leerzeilen ................14
         CW Mode ...................10     Line Mode .................14
                                           Locator ...................15
         D                                 Logdatei ...................8
                                           logrxlabel .................8
         Datei HC31.CFG .............7     logtxlabel .................8
         Desqview ...................5     LPT1 .......................8
         Diddle ....................12
         Diskette ...................5     M
         Drucker ....................8
                                           Makro Recorder .............8
         E                                 Makrodateien ...............9
                                           Makrotasten ...............28
         EGA ........................6     Maus .......................6
         Einleitung .................4     Menueleiste ................7
         Empfangsschaltung .........17     Mode Menue ................10
         ESC ........................8     Morse Code ................10
         Extended Baudot ...........14     Multitasking ...............5
         Externe AFSK ..............18
         Externer Konverter ....13; 18


                                        44



         HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

         N                                 Serielle Schnittstelle ....13
                                           Shift .....................12
         NAVTEX ....................23     SHIP/SYNOP ............15; 28
         Normal ....................12     Signal Dekodierung ........19
         Nutzungserlaubnis ..........4     SITOR A/B .................23
                                           Spectrum ..................11
         O                                 Spectrum Funktion .........31
                                           Speed Menue ...............12
         Operationsverstaerker .....17     SuperVGA ...................6
         Options menu ..............16     Systemanforderungen ........5
         OS/2 .......................5
                                           T
         P
                                           Taktkorrektur .........16; 27
         PACTOR Listen mode ........11     Text definieren ...........13
         Port Menue ................13     Text Menue ................13
         Printer ....................8     Text senden ...............13
         PRN ........................8     Textdatei senden ...........9
         Programmstart ..............6     Tune display ..............11
         PTT Schaltung .............17
                                           U
         Q
                                           Update .....................5
         QSO count .................14
                                           V
         R
                                           VGA ........................6
         Reverse ...................12     Video adapter ..............5
         RTTY Empfang ..............20
         RTTY Grundlagen ...........19     W
         Rufzeichen Dekoder ........16
                                           Windows ....................5
         S                                 Word Mode .................14
                                           WPM Einstellung ...........12
         Scope .....................11     WX Dekoder ................15
         Scope Funktion ............30
         Send text .................13     X
         Sendepuffer ...............14
         Sendepuffer loeschen ......13     XT .........................5
         Sendeschaltung ............17





















                                        45