## Slide 1: Akses E-mail & Web Murah
Onno W. Purbo
AI3/ITB
onno@itb.ac.id

## Slide 2: Referensi
Http://xxx.itb.ac.id/~yc1dav/
http://digital.lib.itb.ac.id/
sysop-l@itb.ac.id
ai3@itb.ac.id
indonesia-panel@itb.ac.id
http://www.mdaemon.com
http://www.wingate.com

## Slide 3: Diskusi di Internet ..
Majordomo@itb.ac.id
isi berita
  subscribe (mailing-list)
  subscribe sysop-l
responds sesuai permintaan majordomo

## Slide 4: Focus
E-mail akses
Web akses

## Slide 5: Asumsi
Anda sebuah institusi.
Minimal sebuah PC window 95 / 98.
Sukur-sukur ada beberapa komputer (dalam dikaitkan dalam LAN).
Ada sebuah PC Windows95 + modem sebagai gateway ke Internet.

## Slide 6: Akses Internet ..
Mengakses Web ..
Mempublikasi Home Page ..
Komunikasi E-mail!
Komunikasi E-mail jauh lebih penting!

## Slide 7: Akses InterNet

## Slide 8: Akses Internet
Satelit VSAT (64Kbps - 2Mbps)
Leased Line JAMUS (64Kbps - 2Mbps)
WaveLAN Microwave (2-11 Mbps)
telepon (33.6 Kbps)
packet radio (1200bps - 9600bps)

## Slide 9: Belum pernah akses Internet?
Langganan ISP.
Dial TelkomNet Instant – 0809 8 9999
  Surabaya, Malang, Madiun
  Denpasar
  Jakarta
  Ujung Pandang
  Bogor
  Banjarmasin
  Medan

## Slide 10: TelkomNet Instant
Tidak perlu registrasi
Charge langsung ke telepon bill
Biaya Rp. 150 / menit
Bisa Browsing
….. Perlu akal-akalan utk E-mail …..

## Slide 11: TelkomNet Instant
Rp. 150 / menit
Di Bandung / Jakarta – 1Mbyte / 5 menit
  500-1000 e-mail / 5 menit
  Cukup 5-10 menit / hari utk satu institusi!
Di Ujung Pandang – 400Kbyte / 7 menit
Rp. 50-200.000 / bulan / institusi!

## Slide 12: Setup Dial up Networking

## Slide 14: Dial-up Networking

## Slide 18: Warung Internet
Community Access Center.
Diletakan di konsentrasi massa.
  Sekolah
  Perguruan Tinggi
  Pesantren

## Slide 19: Target Biaya
Rp. 10.000 / bulan untuk e-mail.
  600-1000 mail / hari
Rp. 5-7.000 / jam untuk Web.
RoI ~ 1-2 tahun.

## Slide 20: Business Overview (x Rp. juta)
Business | Invest | Cost | Income | RoI
E-mail 300 usr | 21 | 1.2 | 3 | 13
Web 10 PC | 50 | 3 | 5.5 | 18
Web 3 PC | 20 | 2.2 | 2.6 | ?

## Slide 21: Contoh Detail – e-mail
Kondisi Umum
  Investasi Rp. 21 juta.
  200-300 pengguna
  1000-2000 mail / hari
  10-15 menit connect ke ISP / hari
Perhitungan
  300 user x Rp.10.000/bln = Rp.3 juta/bln
  15 mnt/hr x Rp.150/mnt x 30 = Rp.70.000/bln.
  Tambahan Operasional Rp. 1 juta / bulan.
  Sisa uang Rp. 2 juta / bulan utk balik modal.

## Slide 22: Referensi Lebih Lanjut
Buku “Teknologi Warung Internet”.
Buku “TCP/IP Disain & Implementasi” Elexmedia Komputindo.
29 January 2000 – Seminar / workshop WARNET di ITB.

## Slide 23: Akses Web

## Slide 24: Akses Web
Windows95 + Wingate

## Slide 25: Akses Web
Gateway PC
Windows95
Wingate
http://www.shareware.com
http://www.download.com

## Slide 30: Setup IE 5.0

## Slide 33: Konsekuensi Akses Web
Akses Web adalah komoditi mahal.
Sekitar Rp. 10.000 / jam.

## Slide 34: Akses E-mail ..

## Slide 35: Akses E-mail
Menggunakan FreeWeb Mail
  mail.yahoo.com
  mailcity.com
  usa.net
Menggunakan Warung Internet
Cara MAHAL untuk akses E-mail! (sekitar Rp. 500-1000 / e-mail)

## Slide 36: Akses E-mail
Account dari ISP (umumnya 1 e-mail)
Share bersama account dari ISP.
Membeli beberapa account e-mail dari ISP
Mengakali satu account dengan banyak Full Name

## Slide 37: Bagaimana kalau?
Satu account ke ISP ..
Mempunyai domain sendiri
  unair.ac-id.net
  smun1.ac-id.net
  smpn2-bandung.ac-id.net
  dipanegara.ac-id.net
Banyak E-mail addres dengan format
  user@host.ac-id.net

## Slide 38: Bagaimana kalau?
TANPA account di ISP ..
Mempunyai domain sendiri
  unair.ac-id.net
  smun1.ac-id.net
  smpn2-bandung.ac-id.net
  dipanegara.ac-id.net
Banyak E-mail addres dengan format
  user@host.ac-id.net

## Slide 39: Bagaimana kalau?
Rp. 150 / menit
Cukup 5-10 menit / hari?
Cukup Rp. 50-200.000 / bulan?
+ biaya service ETRN / DomainPOP

## Slide 40: Akses E-mail
Windows95 + MDaemon

## Slide 41: Dua Alternatif
Servis ETRN
Servis DomainPOP

## Slide 42: Akses E-mail
Mdaemon
  http://www.altn.com
  http://www.mdaemon.com
Gunakan command ETRN
Cari servis ETRN
  etrn.com
  etrn-host.itb.ac.id

## Slide 43: Akses E-mail
Mdaemon
  http://www.altn.com
  http://www.mdaemon.com
Gunakan command DomainPOP
Cari servis DomainPOP
  etrn-host.itb.ac.id

## Slide 44: Skenario Servis ETRN

## Slide 45: Player di Mail Servis
Tempat Menyimpan Sementara E-mail
Mail Server
Ambil Mail dari ETRN
User Workstation di LAN

## Slide 46: Setup / Persiapan E-mail
Operator Setup
Domain di simpan
Registrasi Domain
MX ke host ETRN

## Slide 47: Mail Server Dial Internet
Dial ke ISP
Request
Dequeue
Mail
Kirim Mail ke
Server Internet

## Slide 48: ETRN host mengirim mail
ETRN host
Kirim mail

## Slide 49: User Mengambil Mail
User LAN
Ambil Mail POP3 ke
Mail Server Lokal

## Slide 50: User Mengambil Mail
E-mail Software
MS Outlook Express
Eudora

## Slide 51: Skenario DomainPOP

## Slide 52: Player di Mail Servis
Tempat Menyimpan Sementara E-mail
Mail Server
Ambil Mail dari ETRN
User Workstation di LAN

## Slide 53: Setup / Persiapan E-mail
Operator Setup
Domain di simpan
Registrasi Domain
MX ke host ETRN

## Slide 54: Mail Server Dial Internet
Dial ke ISP
Request
DomainPOP
mail
Kirim Mail ke
Server Internet

## Slide 55: MX host mengirim mail
MX host
Kirim mail

## Slide 56: User Mengambil Mail
User LAN
Ambil Mail POP3 ke
Mail Server Lokal

## Slide 57: User Mengambil Mail
E-mail Software
MS Outlook Express
Eudora

## Slide 58: Bentuk MDaemon

## Slide 67: /windows/hosts
127.0.0.1 localhost
167.205.23.9 etrn-host.itb.ac.id
167.205.23.14 ai3.itb.ac.id
167.205.23.21 ganesha.itb.ac.id
202.159.21.21 pop.indo.net.id
202.159.32.7 smtp.indo.net.id
202.134.0.60 arjuna.telkom.co.id
202.134.0.155 ns1.telkom.net.id
202.134.2.5 ns2.telkom.net.id

## Slide 70: Kunci keberhasilan

## Slide 71: Sumber Daya Manusia
Visi
Leadership
Commitment
Dedikasi
Keahlian
…. Sedikit $$$ …

## Slide 72: Terima kasih
onno@indo.net.id
onno@itb.ac.id

## Slide 73: Referensi
Http://xxx.itb.ac.id/~yc1dav/
http://digital.lib.itb.ac.id/
pustakawan@itb.ac.id
sysop-l@itb.ac.id
library@itb.ac.id
library-network@itb.ac.id
ai3@itb.ac.id
indonesia-panel@itb.ac.id