Tambahan Untuk WLAN

membuang, paragraf terakhir yang bunyinya

"Semoga tulisan singkat ini dapat bermanfaat untuk membuat RT/RW-net sederhana yang dapat dikembangkan menggunakan NAT dan Squid di PC Linux kita untuk menyebarkan ke tetangga"

## Membuat Gateway Linux Sederhana

Setelah sambungan ke Internet terjadi dengan menggunakan WLAN USB ZD1211 sering kali kita ingin menyambungkan beberapa komputer lain di belakang PC Linux agar dapat secara bersama-sama mengakses Internet. Teknik ini biasa digunakan di WARNET atau lebih di kenal hari ini sebagai RT/RW-net. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, seperti,

- Menggunakan Teknik Network Address Translation (NAT).

- Menggunakan Proxy Squid.

- Menggunakan DHCP server untuk memberikan IP automatis kepada client LAN.

Tentunya bagi anda yang berani mengexplorasi teknologi, kita dapat mengembangkan sentral telepon VoIP Rakyat sebagai bagian dari RT/RW-net yang kita kembangkan.

Teknik Network Address Translation (NAT) tidak sulit. Kita menggunakan fasilitas NAT yang telah tersedia perintah iptables yang ada di Linux.  Bagi anda yang memperoleh IP statik dari provider maka dapat menggunakan perintah

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to 192.168.168.34

Dimana eth0 adalah USB WLAN dan IP yang diperoleh dari provider adalah 192.168.168.34. Sedang bagi mereka yang memperoleh IP address dynamic dari provider, maka perlu menggunakan perintah

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Dimana eth0 adalah USB WLAN.

Proxy Web server menggunakan Squid akan efektif di jaringan yang penggunanya sering masuk ke beberapa server tertentu, seperti, www.friendster.com dll. Teknik menggunakan Proxy Squid yang sederhana adalah sebagai berikut,

- Install Squid pada saat pertama kali instalasi Linux atau melalui fasilitas Add / Remove Software. Biasanya ada di bagian Web Server.

- Aktifkan Squid agar langsung beroperasi pada saat komputer start up. Menggunakan perintah

# chkconfig squid on

- Ubah ijin akses yang ada di file /etc/squid/squid.conf agar workstation di LAN memperoleh ijin menggunakan squid. Perintah minial sekali yang perlu diubah adalah

http_access deny all

menjadi

http_access allow all

Tentunya dengan mengubah perintah tersebut semua workstation menjadi dapat mengakses squid proxy server yang kita gunakan, tanpa ada security apapun. Sangat di sarankan untuk membaca-baca isi file /etc/squid/squid.conf utk mengerti berbagai teknik pembatasan yang ada.

Hal lain yang perlu di aktifkan di sebuah gateway Linux adalah DHCP server yang memungkinkan gateway Linux memberikan IP address secara automatis kepada workstation yang ada di LAN. Beberapa langkah minimal sekali yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan DHCP Server adalah,

- Install DHCP Server pada saat pertama kali instalasi Linux atau melalui fasilitas Add / Remove Software. Biasanya ada di bagian Network Servers.

- Aktifkan DHCP Server agar langsung beroperasi pada saat komputer start up. Menggunakan perintah

# chkconfig dhcpd on

- Konfigurasi file /etc/dhcpd.conf, isikan format berikut

ddns-update-style interim;

ignore client-updates;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

# --- default gateway

option routers			192.168.0.1;	# IP address LAN eth1 192.168.0.5

option subnet-mask		255.255.255.0;

option nis-domain		"domain.org";

option domain-name		"domain.org";

option domain-name-servers	202.159.32.2;	# DNS ISP anda

}

Bagi anda yang nekad dan ingin bergabung ke jaringan VoIP Rakyat http://www.voiprakyat.or.id, dapat menginstalasi sentral telepon VoIP di PC gateway Linux yang anda gunakan. Langkah yang perlu dilakukan adalah

- Ambil software softswitch Asterisk dari www.asterisk.org. Ada beberapa software  di situ. Minimal sekali yang anda butuhkan hanya asterisk & asterisk-sound.  Ambil ke dua paket software tersebut. Biasanya saya meletakan di /usr/local/src.

- Buka paket software asterisk & asterisk-sound yang anda ambil dan sudah ada di /usr/local/src, menggunakan perintah

# tar zxvf asterisk-versi.tar.gz

dan

# tar zxvf asterisk-sound-versi.tar.gz

- Masuk ke folder asterisk, compile dan install asterisk

# cd asterisk-versi

# make

# make install

jika anda membutuhkan contoh file konfigurasi, maka install sample

# make samples

- Masuk ke folder asterisk-sound, dan install sound dari asterisk

# cd asterisk-sound-versi

# make install

- Minimal sekali, anda perlu mengedit dua (2) file di folder /etc/asterisk, yaitu,

- /etc/asterisk/sip.conf untuk mengatur username (nomor telepon) dan password dari masing-masing user.

- /etc/asterisk/extensions.conf untuk mengatur apa saja yang akan dilakukan pada saat menelepon.

Agak panjang untuk diceritakan pada kesempatan ini, akan tetapi semua detail parameter konfiguraasi tersedia dan dijelaskan dengan cukup baik di ke dua (2) file /etc/asterisk/sip.conf dan /etc/asterisk/extensions.conf.

- Setelah setelah di instalasi, maka kita dapat mengoperasikan asterisk menggunakan perintah

# asterisk

- Administrator dapat mengakses konsol asterisk melalui perintah

# asterisk -r

Semoga tulisan ini dapat menambah semarak kehidupan dunia Internet di Indonesia.